Воронежский институт МВД  россии

Кафедра радиоэлектронных устройств

Горбатенко В.В.,

Кудряш В.И.

ИСТОЧНИКИ электропитания РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ систем

учебно-методическое пособие для слушателей

факультета заочного обучения

по специальности

210602.65 Специальные радиотехнические системы

(специализация № 3 - радиотехнические системы и комплексы

охранного мониторинга)

Воронеж 2012

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры радиоэлектронных устройств (протокол № 2 от 27 сентября 2012 г.).

Рассмотрено и одобрено на заседании методического совета (протокол №3  от 26 ноября   2012 г.).

Горбатенко В.В., Кудряш В.И.

Источники электропитания радиотехнических систем: учебно-методическое пособие для слушателей факультета заочного обучения (специальность 210602.65 – Специальные радиотехнические системы). – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2012. – 72 с.

Пособие содержит тематический план дисциплины «Источники электропитания радиотехнических систем», перечень изучаемых тем и вопросов, 30 вариантов контрольных заданий, методические указания по их выполнению и список рекомендуемой литературы.

© Воронежский институт МВД России, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН	5

2. Содержание дисциплины	5

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ	8

3.1. Выпрямители	8

3.1.1. Общие сведения	8

3.1.2. Порядок расчета маломощного силового трансформатора	15

3.1.3.  Порядок расчета схем выпрямления	35

3.2. Стабилизаторы напряжения	44

3.2.1. Порядок расчета параметрического стабилизатора напряжения	44

3.2.2. Порядок расчета компенсационного стабилизатора напряжения с непрерывным регулированием	47

4. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ	57

5. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ	59

5.1 Схема электрическая структурная разрабатываемого устройства	59

5.2. Порядок расчета	59

5.3. Электрический расчет вторичного источника электропитания	59

5.3.1. Расчет параметрического стабилизатора напряжения	59

5.3.2. Расчет выпрямителя	63

5.3.3.Схема электрическая принципиальная вторичного источника электропитания	71

ЛИТЕРАТУРА	71

# ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с государственными требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки инженеров по специальности 210602.65 – Специальные радиотехнические системы, выпускники Воронежского института России должны знать основные принципы работы и теорию электропитающих устройств специальных радиотехнических систем, принципы их проектирования, а также иметь представление о перспективных направлениях создания этого класса устройств с использованием новых физических явлений и достижений функциональной электроники.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

устройство и принципы функционирования источников электропитания специальных радиотехнических систем;

уметь:

определять состав радиокомпонентов в зависимости от конструкции и назначения источников электропитания;

экспериментально определять основные параметры и характеристики источников электропитания;

аналитически  и экспериментально исследовать источники  электропитания и  процессы в них;

применять компьютерные системы и пакеты прикладных программ для проектирования и исследования источников электропитания;

владеть:

методами расчета основных параметров источников электропитания;

методами исследования и проектирования источников электропитания;

методами поиска неисправностей и восстановления работоспособности источников электропитания;

методами  применения контрольно-измерительной аппаратуры.

Для успешного усвоения материала дисциплины необходимо знание основных вопросов, излагаемых в курсах «Математика», «Физика», «Физические основы электроники», «Электромагнитные поля и волны», «Электроника», «Основы схемотехники», «Основы теории цепей», «Метрология, стандартизация и сертификация».

Ограниченный объем дисциплины предполагает активную самостоятельную работу по изучению и углублению знаний отдельных тем курса.

Целью данного пособия является оказание помощи слушателям факультета заочного обучения (специальность 210602.65 – Специальные радиотехнические системы) в достижении уровня требований, предписываемого Государственным стандартом.

- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тематический план дисциплины

«Источники электропитания радиотехнических систем»

для слушателей  III курса факультета заочного обучения

| № темы | Название темы | Всего часов | Аудиторные | В том числе | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Устан. лекции | Итоговые лекции | Лабораторные работы | Контрольные работы |  |
| 1. | Общие сведения об источниках питания | 7 | 1 | 1 |  |  |  | 6 |
| 2. | Преобразователи | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 |  | 22 |
| 3. | Стабилизаторы | 19 | 5 | 1 |  | 4 |  | 14 |
| 4. | Источники электропитания РТС | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 |  | 16 |
|  | Контрольная работа | 36 |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Зачет |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по дисциплине | 108 | 14 | 4 | 2 | 8 | 36 | 94 |

# Содержание дисциплины

Общий перечень тем дисциплины

Тема 1. Общие сведения об источниках питания

### Трансформаторы и дроссели устройств электропитания. Генераторы переменного и постоянного тока. Неуправляемые выпрямители. Сглаживающие фильтры.

Тема 2. Преобразователи

Устройства преобразования напряжения. Статические преобразователи напряжения и тока. Структура и особенности схемотехники преобразователей напряжения источников питания радиотехнических систем.

Тема 3. Стабилизаторы

Параметрические и компенсационные стабилизаторы. Импульсные стабилизаторы.

Тема 4. Источники электропитания РТС

Основные источники электроснабжения стационарных и подвижных объектов РТС. Вопросы резервирования и надежности систем электроснабжения РТС.

Основные вопросы, подлежащие изучению

Тема 1. Общие сведения об источниках питания

Принципы организации электропитания  РТС. Характеристика дисциплины как целостной системы знаний, охватывающих вопросы использования электрофизических явлений при построении устройств электропитания. Структура и содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного плана и место курса в системе подготовки специалиста. Трансформаторы и дроссели устройств электропитания. Генераторы переменного и постоянного тока.

Характеристики ферромагнитных материалов дросселей и трансформаторов источников вторичного электропитания.

Дроссели. Трансформаторы. Конструктивное выполнение трансформаторов. Основы расчета трансформаторов для сетевых и импульсных источников питания. Связь электромагнитной мощности с габаритами трансформатора, формой сердечника, рабочей частотой и параметрами магнитопровода.

Генераторы переменного и постоянного тока. Виды генераторов. Характеристики генераторов постоянного и переменного тока. Генераторы с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением.

Назначение и устройство выпрямителя. Основные параметры. Вентили. Выпрямление однофазного переменного тока. Схемы выпрямления переменного тока. Работа выпрямителя на  активную, индуктивную и емкостную нагрузку. Выпрямители с умножением напряжения. Влияние типа выпрямителя на параметры трансформатора. Методы расчета выпрямителя.

Основные типы сглаживающих фильтров. Требования, предъявляемые к сглаживающим фильтрам. Переходные процессы в фильтрах. Влияние типа фильтра на нагрузочные характеристики выпрямителя. Методы расчета сглаживающих фильтров.

Тема 2. Преобразователи

Классификация устройств преобразования напряжения. Одно- и двухтактные преобразователи напряжения. Инверторы и конверторы. Основные характеристики преобразователей и методы расчета. Области применения преобразователей в электропитании РТС. Структура и особенности схемотехники преобразователей напряжения РТС.

Тема 3. Стабилизаторы

Классификация и основные параметры стабилизаторов напряжения и тока. Параметрические стабилизаторы постоянного и переменного тока. Компенсационные стабилизаторы напряжения и тока, схемотехнические решения. Методы расчета параметрических и компенсационных стабилизаторов. Применение стабилизаторов в электропитании устройств РТС. Компенсационные стабилизаторы напряжения и тока в интегральном исполнении. Основные параметры и области применения.

Классификация импульсных (ключевых) стабилизаторов напряжения (ИСН). Схемотехника стабилизаторов с широтно-импульсным и непрерывно-импульсным регулированием. Силовые цепи импульсных стабилизаторов и узлы управления ими. Области применения ИСН и методы расчета. Защита стабилизаторов и нагрузки от превышения напряжения и тока. Интегральные импульсные стабилизаторы напряжения.

Тема 4. Источники электропитания РТС

Структурная схема электроснабжения стационарных и подвижных объектов РТС. Оборудование электрических подстанций. Основные источники электроснабжения стационарных и подвижных объектов.

Методы повышения надежности систем электропитания. Автоматическое резервирование электроснабжения средств и объектов телекоммуникационных систем. Устройства гарантированного питания (УГП) с автоматически запускаемыми преобразователями. УГП с реверсивным преобразователем. УГП с двойным преобразованием энергии. Технико-экономические показатели различных УГП.

Тематика лабораторных занятий

Лабораторная работа №1. Исследование инвертора напряжения

Лабораторная работа №2. Исследование параметрического стабилизатора напряжения

Лабораторная работа №3. Исследование компенсационного стабилизатора напряжения Лабораторная работа №4. Исследование блока питания РЭУ.

Тематика контрольных работ

1. Разработка источника вторичного электропитания

# 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

# КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

## 3.1. Выпрямители

### 3.1.1. Общие сведения

Подавляющая часть элементов и устройств специальных радиотехнических систем потребляет для своей работы электрическую энергию постоянного тока. Источниками постоянного тока могут служить гальванические элементы, аккумуляторы, термоэлектрогенераторы, солнечные батареи, электромашины постоянного тока и выпрямители.

Структурная схема источника постоянного тока в большинстве случаев состоит из следующих основных элементов (рис.3.1): силового трансформатора (автотрансформатора), служащего для получения переменных напряжений обеспечивающих, после соответствующих преобразований, заданные параметры постоянных напряжений; выпрямителя, состоящего из одного или нескольких вентилей, обладающих односторонней проводимостью тока и выполняющих основную функцию - преобразование переменного тока в постоянный; сглаживающего фильтра, уменьшающего пульсацию выпрямленного тока до значений обеспечивающих нормальную работу питаемых узлов и блоков РТС; стабилизатора напряжения постоянного тока, который используется в тех случаях, когда к параметрам источника питания предъявляются требования которые не может обеспечить выпрямитель с сглаживающим фильтром.

Рис. 3.1.Схема электрическая источника постоянного тока.

Расчет источника питания следует начинать с анализа требований  технического задания к параметрам напряжений и токов для заданных нагрузок. Далее, расчет производится в следующем порядке: стабилизатор, выпрямитель с фильтром, трансформатор. Если требуемые параметры постоянного напряжения могут быть обеспечены без стабилизатора напряжения, расчет следует начинать с выпрямителя. Входные параметры получаемые на соответствующих этапах расчета с служат исходными данными для следующего этапа расчета.

В настоящее время используются разнообразные типы выпрямителей, которые классифицируются по числу фаз выпрямленного переменного тока, типу вентилей, схеме их включения и другим показателям.

Рекомендуемые номинальные значения напряжения и тока на выходе электропитающих устройств даны в табл. 3.1, 3.2.

Таблица 3.1

Номинальные значения напряжения

| Диапазон напряжений, В | НАПРЯЖЕНИЕ, В |
| --- | --- |
| 0,1(0,9 | - | - | - | - | - | 0,25 |
| 1,0(9,0 | - | 1,20 | - | - | - | 2,4 |
| 10,0(90 | 10 | 12,00 | 12,6 | 15 | 20 | 24 |
| 100(900 | 100 | - | 125,0 | 150 | 200 | 250 |
| 1000(9000 | 1000 | - | 1250,0 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 0,1(0,9 | - | - | 0,4 | - | 0,6 | - |
| 1,0(9,0 | - | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 9,0 |
| 10,0(90 | 27,0 | 30,0 | 40,0 | 48,0 | 60,0 | 80,0 |
| 100(900 | - | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 1000(9000 | - | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |

Таблица 3.2

Номинальные значения тока

| Диапазон токов, А | ВЕЛИЧИНА ТОКА, А |
| --- | --- |
| 0,0001(0,0009 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | - | - | - | - |
| 0,001(0,0099 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | - | - | - | - | - |
| 0,01(0,09 | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | О,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
| 0,1(0,9 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,60 | 0,80 |
| 1(9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,50 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,00 | 8,00 |
| 10(90 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |

Выпрямитель рассчитывается в соответствии с техническим заданием; основными исходными данными для расчета являются величины выпрямленного напряжения U0 и выпрямленного тока I0.

Кроме этих данных, должны быть известны:

- назначение выпрямителя;

- номинальное напряжение и частота сети;

- допустимый коэффициент пульсации напряжения на выходе выпрямителя;

- пределы регулировки выпрямленного напряжения;

- конструктивные и эксплуатационные требования и т.д.

В процессе расчета необходимо:

- выбрать наиболее рациональную схему выпрямления;

- определить число и тип вентилей;

- подобрать схему сглаживающего фильтра и рассчитать его элементы;

- найти электрические и конструктивные параметры силового трансформатора.

Силовые трансформаторы маломощных выпрямителей, используемых для питания электронной аппаратуры, представляют собой электромагнитные устройства, состоящие из ферромагнитного сердечника (магнитопровода) и обмоток.

Сердечники трансформаторов изготавливают из высоколегированных электротехнических сталей. При частоте сети 50 Гц для сердечников используют стали марок Э41, Э42, Э43, Э310, Э320, Э330, Э3100, Э3200 с толщиной стальных листов или ленты 0,5 и 0,35 мм. При повышенных частотах (400 Гц и выше) используют стали марок Э44, Э45, Э46, Э47, Э48, Э340 и Э70 с толщиной пластин или ленты 0,2; 0,15; 0,1; 0,08 и 0,05 мм. Магнитные свойства некоторых марок электротехнической стали и величины их удельных потерь приведены в табл. 3.3 и 3.4.

Таблица 3.3

Основные свойства некоторых марок стали при частоте 50 Гц

| Марка стали | Толщина стали, мм | Магнитная индукция (не менее), Тл, при напряженности магнитного поля, А/см | Удельные потери (не более), Вт/кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 25 | 50 | 1,0 | 1,5 |
| Э41 | 0,50 | 1,30 | 1,46 | 1,57 | 1,55 | 3,50 |
| Э41 | 0,35 | 1,30 | 1,46 | 1,57 | 1,35 | 3,00 |
| Э42 | 0,50 | 1,29 | 1,45 | 1,56 | 1,40 | 3,10 |
| Э42 | 0,35 | 1,29 | 1,45 | 1,56 | 1,20 | 2,80 |
| Э43 | 0,50 | 1,29 | 1,44 | 1,55 | 1,25 | 2,90 |
| Э43 | 0,35 | 1,29 | 1,44 | 1,55 | 1,05 | 2,50 |
| Э43А | 0,50 | 1,29 | 1,44 | 1,55 | 1,15 | 2,70 |
| Э43А | 0,35 | 1,29 | 1,44 | 1,55 | 0,90 | 2,20 |
| Э310 | 0,50 | 1,60 | 1,75 | 1,83 | 1,25 | 2,45 |
| Э310 | 0,35 | 1,60 | 1,75 | 1,83 | 0,80 | 1,75 |
| Э320 | 0,50 | 1,65 | 1,80 | 1,87 | 0,95 | 2,10 |
| Э320 | 0,35 | 1,65 | 1,80 | 1,87 | 0,70 | 1,50 |
| Э330 | 0,50 | 1,70 | 1,85 | 1,90 | 0,80 | 1,75 |
| Э330 | 0,35 | 1,70 | 1,85 | 1,90 | 0,60 | 1,30 |
| Э330А | 0,35 | 1,70 | 1,85 | 1,90 | 0,50 | 1,10 |
| Э3100 | 0,50 | - | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 3,70 |
| Э3200 | 0,50 | - | 1,48 | 1,58 | 1,50 | 3,40 |

Таблица 3.4

Основные свойства некоторых марок стали при частоте 400 Гц

| Марка | Толщина | Магнитная индукция (не менее), Тл, при напряженности магнитного поля, А/см | Удельные потери (не более), Вт/кг, |
| --- | --- | --- | --- |
| стекла | стали, мм | 5 | 10 | 25 | 0,75 | 1,0 |
| Э44 | 0,20 | 1,21 | 1,29 | 1,42 | 7,2 | 12,5 |
| Э44 | 0,10 | 1,19 | 1,28 | 1,40 | 6,0 | 10,5 |
| Э340 | 0,20 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 7,0 | 12,0 |

По конструктивному выполнению сердечники трансформаторов подразделяются на три основных типа; стержневые, броневые и тороидальные. В зависимости от конструкций сердечника трансформаторы также подразделяются на три указанных выше типа. Конструктивные особенности маломощных силовых трансформаторов иллюстрирует рис. 3.2. Магнитопроводы маломощных стержневых и броневых трансформаторов выполняются соответственно из П-образных и Ш-образных пластин трансформаторной стали  (рис.3.2, а и б), а также ленточных сердечников подковообразной формы (рис. 3.2, в и г).

Рис. 3.2. Конструкция трансформаторов:

а, б - пластинчатые стержневой и броневой; в, г - ленточные стержневой и броневой; д - тороидальный

Основные  достоинства стержневого трансформатора: большая поверхность охлаждения обмотки; малая индуктивность рассеяния; малый расход обмоточного провода; малая чувствительность к внешним магнитным полям (так как ЭДС помех, наводимые в обеих катушках трансформатора, имеют противоположные знаки и взаимно уничтожаются). Стержневые сердечники применяются  для трансформаторов различной мощности.

Броневые сердечники рассчитаны на малые мощности; к их достоинствам следует отнести: наличие только одной катушки с обмотками (вместо двух у стержневого сердечника), более высокий коэффициент заполнения окна сердечника обмоточным проводом, защита сердечником обмотки от механических повреждений.

Тороидальные сердечники (рис. 3.2, д) используют для трансформаторов малой мощности, работающих на повышенных частотах - от 400 Гц и выше. Достоинствами таких трансформаторов являются: относительно малое магнитное сопротивление, почти полное отсутствие внешнего потока рассеяния, нечувствительность к внешним магнитным полям.

Обмотки и другие токоведущие части трансформаторов изолируют с помощью специальных электроизоляционных материалов; основные данные некоторых из них приведены в табл. 3.5.

Таблица 3.5

Электроизоляционные материалы

| Вид | Название | Марка | Толщина, мм | Класс нагревостойкости1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бумага | Кабельная Телефонная Конденсаторная | К КТН КОН-11 | 0,08; 0,12; 0,17; 0,05; 0,05 0,005; 0,01; 0,012; 0,015; 0,022 | А А |

Продолжение табл. 3.5

| Вид | Название | Марка | Толщина, мм | Класс нагревостойкости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тканевые материалы | Лакоткань Стеклоткань Стекломикалента | ЛШ1 ЛШ2 ЛСШ ЛСШ1 ЛСШ2 ЛСК1 ЛСК2 ЛСК2ФК | 0,01; 0,15 0,08; 0,10; 0,12; 0,15 0,04; 0,05; 0,06 0,12 0,12 0,12; 0,15 0,20 0,13; 0,15; 0,17; 0,22 | А А А А А А В Н |
| Твердая изоляция | Электрокартон Гетинакс Стеклотекстолит | ЭВ Б, В, Г СТ | 0,1; 0,15; 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5; 3,0 от 0,2 и выше от 0,5 и выше | А А F |
| Пленки | Фторопласт | Ф-4 | 0,01-0,1 | С |

1 В зависимости от нагревостойкости изоляционные материалы разделяются на семь классов со следующими предельно допустимыми температурами; класс Y - 900С; класс A- 1050С; класс E (AB) - 1200С; класс B - 1300С; класс F(BC) - 1550С; класс H (CB) - 1800С; класс C - более 1800С.

По способу размещения на магнитопроводе обмотки трансформатора могут быть концентрическими и дисковыми (чередующимися). Концентрические обмотки выполняются в виде цилиндров, размещаемых на магнитопроводе: внутренняя обмотка, расположенная ближе к сердечнику, рассчитана на более низкое напряжение (НН); снаружи располагается обмотка более высокого напряжения (ВН) (рис. 3.3, а). Для уменьшения магнитного рассеяния применяют двойные или тройные концентрические обмотки (рис. 3.3, б). В дисковых чередующихся обмотках катушки низшего и высшего напряжений, изготовленные в виде отдельных дисков, подразделяются на группы и размещаются на магнитопроводе в чередующемся порядке (рис. 3.3, в).

Рис. 3.3. Расположение обмоток на магнитопроводе:

а - простая концентрическая обмотка; б - двойная концентрическая обмотка; в- дисковые чередующиеся обмотки

Наиболее широкое распространение в маломощных силовых трансформаторах получили концентрические обмотки. Обмотки маломощных трансформаторов изготавливаются из медных проводов с эмалевой, волокнистой и комбинированной изоляцией. Номинальные данные медных обмоточных проводов круглого сечения приведены в табл. 3.6.

Таблица 3.6

Номинальные данные обмоточных проводов круглого сечения1

| Диаметр прово- | Расчетное | Масса 1 м медно | Максимальный наружный диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| да по меди, мм | сечение мм2 | го провода, г | ПЭЛ | ПЭВ-1 | ПЭВ-2 | ПЭЛ– ШО | ПЭТВ-1 | ПЭЛ–БО | ПБД | ПСД | ПЭТ, КСО |
| 0,30 | 0,00071 | 0,0115 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,04 | 0,00126 | 0,0144 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,05 | 0,00196 | 0,0175 | 0,065 | - | - | 0,12 | - | - | - | - | - |
| 0,06 | 0,00283 | 0,0251 | 0,075 | 0,085 | 0,09 | 0,13 | 0,09 | - | - | - | - |
| 0,07 | 0,00385 | 0,0342 | 0,085 | 0,095 | 0,10 | 0,14 | 0,10 | - | - | - | - |
| 0,08 | 0,00503 | 0,0447 | 0,095 | 0,105 | 0,11 | 0,15 | 0,11 | - | - | - | - |
| 0,09 | 0,00636 | 0,0565 | 0,105 | 0,115 | 0,12 | 0,16 | 0,12 | - | - | - | - |
| 0,10 | 0,00785 | 0,0698 | 0,12 | 0,125 | 0,13 | 0,18 | 0,13 | - | - | - | - |
| 0,11 | 0,0095 | 0,0845 | 0,13 | 0,135 | 0,14 | 0,19 | 0,14 | - | - | - | - |
| 0,12 | 0,01131 | 0,101 | 0,14 | 0,145 | 0,15 | 0,20 | 0,15 | - | - | - | - |
| 0,13 | 0,01327 | 0,118 | 0,15 | 0,155 | 0,16 | 0,21 | 0,16 | - | - | - | - |
| 0,14 | 0,01539 | 0,137 | 0,16 | 0,165 | 0,17 | 0,22 | 0,17 | - | - | - | - |
| 0,15 | 0,01767 | 0,157 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,23 | 0,19 | - | - | - | - |
| 0,16 | 0,02011 | 0,179 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,24 | 0,20 | - | - | - | - |
| 0,17 | 0,02270 | 0,202 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,21 | - | - | - | - |
| 0,18 | 0,02545 | 0,226 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,26 | 0,22 | - | - | - | - |
| 0,19 | 0,02835 | 0,252 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,27 | 0,23 | - | - | - | - |
| 0,20 | 0,03142 | 0,279 | 0,225 | 0,23 | 0,24 | 0,29 | 0,24 | - | - | - | - |
| 0,21 | 0,34640 | 0,308 | 0,235 | 0,24 | 0,25 | 0,30 | 0,25 | - | - | - | - |
| 0,23 | 0,04115 | 0,369 | 0,255 | 0,27 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | - | - | - | - |
| 0,25 | 0,04909 | 0,436 | 0,275 | 0,29 | 0,30 | 0,34 | 0,30 | - | - | - | - |
| 0,27 | 0,05726 | 0,509 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,37 | 0,32 | - | - | - | - |
| 0,29 | 0,6605 | 0,587 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,39 | 0,34 | - | - | - | - |
| 0,31 | 0,07548 | 0,671 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,42 | 0,36 | - | - | - | - |
| 0,33 | 0,08553 | 0,76 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,44 | 0,38 | - | - | - | - |
| 0,35 | 0,09621 | 0,855 | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,46 | 0,41 | - | - | - | - |
| 0,38 | 0,1134 | 1,01 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,49 | 0,44 | 0,56 | 0,61 | - | 0,70 |
| 0,41 | 0,132 | 1,11 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,52 | 0,47 | 0,59 | 0,64 | 0,65 | 0,79 |
| 0,44 | 0,1521 | 1,35 | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,55 | 0,50 | 0,62 | 0,67 | 0,68 | 0,79 |
| 0,47 | 0,1735 | 1,54 | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 0,58 | 0,53 | 0,65 | 0,70 | 0,71 | 0,79 |
| 0,49 | 0,1886 | 1,68 | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0,60 | 0,55 | 0,67 | 0,72 | 0,73 | 0,81 |
| 0,51 | 0,2043 | 1,82 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,63 | 0,58 | 0,69 | 0,74 | 0,75 | 0,83 |
| 0,53 | 0,2206 | 1,96 | 0,58 | 0,58 | 0,6 | 0,65 | 0,60 | 0,71 | 0,76 | 0,79 | 0,85 |
| 0,55 | 0,2376 | 2,11 | 0,6 | 0,60 | 0,62 | 0,67 | 0,62 | 0,73 | 0,78 | 0,81 | 0,87 |
| 0,57 | 0,2552 | 2,27 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | - | 0,64 | 0,75 | 0,80 | 0,83 | 0,89 |
| 0,59 | 0,2734 | 2,43 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,71 | 0,66 | 0,77 | 0,82 | 0,85 | 0,91 |
| 0,62 | 0,3019 | 2,68 | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,74 | 0,69 | 0,80 | 0,85 | 0,88 | 0,94 |
| 0,64 | 0,3217 | 2,86 | 0,69 | 0,69 | 0,72 | 0,76 | 0,72 | 0,82 | 0,87 | 0,90 | 0,96 |
| 0,67 | 0,3526 | 3,13 | 0,72 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,75 | 0,85 | 0,90 | 0,93 | 0,99 |
| 0,69 | 0,3739 | 3,32 | 0,74 | 0,74 | 0,77 | 0,81 | 0,77 | 0,87 | 0,92 | 0,95 | 1,00 |
| 0,72 | 0,4072 | 3,6 | 0,78 | 0,77 | 0,80 | 0,85 | 0,80 | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 1,08 |

Продолжение табл. 3.6

| Диаметр провода | Расчетное | Масса 1 м медно | Максимальный наружный диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| по меди, мм | сечение мм2 | го провода, г | ПЭЛ | ПЭВ-1 | ПЭВ-2 | ПЭЛ– ШО | ПЭТВ-1 | ПЭЛ–БО | ПБД | ПСД | ПЭТ, КСО |
| 0,74 | 0,4301 | 3,82 | 0,8 | 0,8 | 0,83 | 0,87 | 0,83 | 0.94 | 0,98 | 1,01 | 1,10 |
| 0,77 | 0,4657 | 4,14 | 0,83 | 0,83 | 0,86 | 0,90 | 0,86 | 0,97 | 1,01 | 1,04 | 1,13 |
| 0,80 | 0,5027 | 4,47 | 0,86 | 0,86 | 0,89 | 0,93 | 0,89 | 1,00 | 1,04 | 1,07 | 1,16 |
| 0,83 | 0,5411 | 4,81 | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 0,92 | 1,03 | 1,07 | 1,10 | 1,19 |
| 0,86 | 0,5809 | 5,16 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,99 | 0,95 | 1,06 | 1,10 | 1,13 | 1,22 |
| 0,90 | 0,6362 | 5,66 | 0,96 | 0,96 | 0,99 | 1,03 | 0,99 | 1,10 | 1,14 | 1,17 | 1,26 |
| 0,93 | 0,6793 | 6,04 | 0,99 | 0,99 | 1,02 | 1,06 | 1,02 | 1,13 | 1,17 | 1,20 | 1,29 |
| 0,96 | 0,7238 | 6,44 | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1,09 | 1,05 | 1,16 | 1,20 | 1,23 | 1,32 |
| 1,00 | 0,7854 | 6,98 | 1,07 | 1,08 | 1,11 | 1,14 | 1,11 | 1,23 | 1,29 | 1,29 | 1,40 |
| 1,04 | 0,8495 | 7,55 | 1,12 | 1,12 | 1,15 | 1,18 | 1,15 | 1,27 | 1,33 | 1,33 | - |
| 1,08 | 0,9161 | 8,14 | 1,16 | 1,16 | 1,19 | 1,21 | 1,19 | 1,31 | 1,37 | 1,37 | 1,48 |
| 1,12 | 0,9852 | 8,76 | 1,2 | 1,2 | 1,23 | 1,26 | 1,23 | 1,35 | 1,41 | 1,41 | - |
| 1,16 | 1,0568 | 9,4 | 1,24 | 1,24 | 1,27 | 1,30 | 1,27 | 1,39 | 1,45 | 1,45 | 1,56 |
| 1,20 | 1,131 | 10,1 | 1,28 | 1,28 | 1,31 | 1,34 | 1,31 | 1,43 | 1,49 | 1,49 | - |
| 1,25 | 1,2272 | 10,9 | 1,33 | 1,26 | 1,39 | 1,39 | 1,36 | 1,48 | 1,54 | 1,54 | 1,65 |
| 1,30 | 1,327 | 11,8 | 1,38 | 1,38 | 1,41 | 1,44 | 1,41 | 1,53 | 1,59 | 1,59 | - |
| 1,35 | 1,4314 | 12,7 | 1,43 | 1,43 | 1,46 | 1,49 | 1,46 | 1,58 | 1,64 | 1,64 | 1,75 |
| 1,40 | 1,5394 | 13,7 | 1,48 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,51 | 1,63 | 1,69 | 1,69 | - |
| 1,45 | 1,6513 | 14,7 | 1,53 | 1,53 | 1,56 | 1,59 | 1,56 | 1,68 | 1,74 | 1,74 | 1,85 |
| 1,50 | 1,7672 | 15,7 | 1,58 | 1,58 | 1,61 | 1,66 | 1,61 | 1,73 | 1,79 | 1,79 | - |
| 1,56 | 1,9113 | 17,0 | 1,64 | 1,64 | 1,67 | 1,72 | 1,64 | 1,79 | 1,85 | 1,85 | 1,96 |
| 1,62 | 2,0612 | 18,3 | 1,71 | 1,7 | 1,73 | - | 1,73 | 1,85 | 1,91 | 1,91 | - |
| 1,68 | 2,217 | 19,7 | 1,77 | 1,76 | 1,79 | - | 1,79 | 1,92 | 1,98 | 1,98 | - |
| 1,81 | 2,573 | 22,9 | 1,9 | 1,9 | 1,93 | - | 1,93 | 2,05 | 2,11 | 2,11 | - |
| 1,88 | 2,776 | 24,7 | 1,97 | 1,97 | 2,00 | - | 2,00 | 2,12 | 2,18 | 2,18 | - |
| 1,95 | 2,987 | 26,5 | 2,04 | 2,04 | 2,07 | - | 2,07 | 2,19 | 2,25 | 2,25 | - |
| 2,02 | 3,205 | 28,5 | 2,12 | 2,11 | 2,14 | - | 2,14 | 2,26 | 2,32 | 2,32 | - |
| 2,10 | 3,46 | 30,8 | 2,2 | 2,2 | 2,23 | - | 2,23 | 2,34 | 2,40 | 2,40 | - |
| 2,26 | 4,012 | 35,7 | 2,36 | 2,36 | 2,39 | - | 2,39 | - | 2,62 | 2,62 | - |
| 2,44 | 4,676 | 41,6 | 2,54 | 2,54 | 2,57 | - | 2,57 | - | 2,80 | 2,80 | - |
| 2,63 | 5,433 | - | - | - | - | - | - | - | 2,99 | 2,99 | - |

1 Медные провода с эмалевой изоляцией выпускаются следующих марок: ПЭЛ - провод с эмалевой утолщенной лакостойкой изоляцией (по нагревостойкости относится к классу А); ПЭТ - провод с эмалевой  изоляцией повышенной теплостойкости (нагревостойкость класса В); ПЭВ - 1 и ПЭВ - 2 - провода с одинарным и двойным эмалевым винифлексовым покрытием соответственно (нагревостойкость классов А, В для ПЭВ - 1 и классов А,Е для ПЭВ - 2).

Из проводов с волокнистой изоляцией в  трансформаторах  применяются ПБО и ПБД - провода с изоляцией из хлопчатобумажной пряжи в один и два слоя соответственно (нагревостойкость класса А).

Из проводов с комбинированной изоляцией в трансформаторах применяются: ПЭЛБО - провод с лакостойкой эмалевой изоляцией и одним слоем хлопчатобумажной пряжи (нагревостойкость класса А); ПЭЛШО - провод с лакостойкой эмалевой изоляцией и одним слоем шелковой пряжи (нагревостойкость класса А).

Провода с комбинированной изоляцией имеют более толстую изоляцию, чем провода с эмалевой изоляцией, и их применение целесообразно при сечении провода 0,5 мм2 и более. При  таких сечениях применение провода с эмалевой изоляцией нежелательно, так как при намотке на прямоугольные каркасы набольших размеров может произойти растрескивание и отслоение эмали на сгибах.

При выборе сердечника необходимо руководствоваться рядом критериев: при минимальных массе, габаритах и стоимости трансформаторы должны быть простыми по конструкции и технологии изготовления. В табл. 3.7(3.10 приведены основные данные стандартных сердечников с указанием унифицированных рядов типовых размеров, а в табл. 3.11. — оптимальные соотношения размеров сердечников трансформаторов  разных типов при минимальной массе, объеме и стоимости. Для частоты 50 Гц по всем технико-экономическим показателям (масса, объем, стоимость) предпочтительны трансформаторы стержневого типа, выполненные на магнитопроводах оптимальной формы. Однако наиболее простыми по конструкции и наиболее технологичными считаются броневые сердечники. Поэтому для малых мощностей до 100(200 В(А и при напряжениях на обмотках  менее 1000 В целесообразно использовать броневые трансформаторы с пластинчатым или ленточным магнитопроводом, а при частоте 400 Гц и выше — трансформаторы с тороидальными  ленточными сердечниками.

### 3.1.2. Порядок расчета маломощного силового трансформатора

Для  расчета силового трансформатора необходимы следующие исходные данные:

- напряжение сети U1;

- частота тока питающей сети fc;

- напряжение вторичных обмоток U2, U3 и т.д. ;

- мощности S2, S3 и т.д. вторичных обмоток (или токи I2, I3  и т.д.).

В результате расчета требуется определить:

- оптимальные геометрические размеры магнитопровода;

- данные обмоток (число витков, марки и диаметры проводов);

- параметры трансформаторов (ток холостого хода; напряжение короткого замыкания, изменение вторичного напряжения; потери и КПД; температуру перегрева и рабочую температуру обмоток).

На основе расчета необходимо составить электрическую схему трансформатора (или автотрансформатора) с указанием всех обмоток (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Электрическая схема трансформатора

Расчет проводим в следующем порядке

1. Определяем суммарную мощность вторичных обмоток для  трансформатора

| Sтр = S2+S3+. . ., | (3.1) |
| --- | --- |

для автотрансформатора

| Sтр = S2(1 - Uнн/ Uвн), | (3.2) |
| --- | --- |

где Sтр - суммарная мощность, В ( А; S2, S3  и т.д. - мощности вторичных обмоток, В ( А; Uнн - низкое напряжение автотрансформатора, В; Uвн - высокое напряжение автотрансформатора, В.

2. В соответствии с приведенными выше рекомендациями (табл. 3.3, 3.4, 3.7(3.11) выбираем конфигурацию магнитопровода, марку стали, толщину пластин или ленты с учетом заданной частоты тока питающей сети.

3. Находим основной расчетный параметр трансформатора - произведение QcQo:

| QcQo=[(1+()/(] [(Sтр(102)/(4,44 fcBmjkмkc)], | (3.3) |
| --- | --- |

где Qc и Qo - площадь поперечного сечения стержня магнитопровода и площадь окна, см2, ( - КПД трансформатора; Sтр - мощность трансформатора, В(А; fc — частота тока питающей сети, Гц; Вm — амплитуда магнитной индукции, Тл; j — плотность тока в обмотках, А/мм2; kм и kс — коэффициенты заполнения медью окна сердечника и сталью площади поперечного сечения стержня магнитопровода.

4. Определяем амплитуду магнитной индукции Вm, КПД трансформатора ( и плотность тока j в обмотках. С этой целью используем графики, приведенные на рис. 3.5 и выражающие зависимость  указанных параметров от мощности трансформатора Sтр.

5. Находим коэффициент заполнения медью окна сердечника kм. Этот коэффициент зависит от диаметра провода обмоток и мощности трансформатора и приведен в таблицах 3.12, 3.13.

6. Значение коэффициента заполнения сталью сечения сердечника определяем в зависимости от толщины стальных листов или ленты по таблице 3.14.

7. Используя оптимальные соотношения размеров для трансформаторов (табл. 3.11), определяем ширину стержня магнитопровода

| , | (3.4) |
| --- | --- |

где х = с/а; у = b/а; z = h/a (табл. 3.11).

Зная значение а и QcQo, по табл. 3.7(3.10,  выбираем магнитопровод и выписываем из таблиц все справочные данные, необходимые для дальнейшего расчета (геометрические размеры магнитопровода, его сечение, массу, среднюю длину магнитной силовой линии и др.).

Рис. 3.5. Зависимости амплитуды магнитной индукции (а), КПД (б) и плотности тока в обмотках (в) от мощности трансформатора

Таблица 3.7

Типовые броневые пластинчатые магнитопроводы

| Обозна-чение магнито-провода |  | Активная площадь сечения среднего стержня Qса, см2 | Средняя длина магнит-ной силовой линии lср, см | Сече-ние стали х сечение окна Qс(Qо, см4 | Активный объем магнитопровода Vст , см3 | Масса магнитопровода G ст , г | Ориентировочная мощность трансформатора на частотах, В(А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | fc=50 | fc=400 |
|  | а | h | c | C | H | b | 0,2 мм | 0,35 мм |  |  | 0,2 мм | 0,35 мм | 0,2 мм | 0,35 мм | Гц | Гц |
| Ш12Х12 | 12 | 30 | 12 | 48 | 42 | 12 | 1,23 | 1,31 | 10,03 | 5,2 | 12,43 | 13,14 | 100 | 110 | 5,5 | 45 |
| Ш12Х16 | 12 | 30 | 12 | 48 | 42 | 16 | 1,63 | 1,75 | 10,03 | 6,8 | 16,35 | 17,55 | 130 | 140 | 7,0 | 55 |
| Ш12Х20 | 12 | 30 | 12 | 48 | 42 | 20 | 2,04 | 2,18 | 10,03 | 8,6 | 20,46 | 21,86 | 170 | 180 | 8,5 | 65 |
| Ш12Х25 | 12 | 30 | 12 | 48 | 42 | 25 | 2,55 | 2,18 | 10,03 | 10,8 | 25,58 | 27,38 | 210 | 230 | 10,0 | 80 |
| Ш16Х16 | 16 | 40 | 16 | 64 | 56 | 16 | 2,18 | 2,33 | 13,7 | 16,6 | 29,9 | 32,0 | 240 | 260 | 20 | 130 |
| Ш16Х20 | 16 | 40 | 16 | 64 | 56 | 20 | 2,72 | 2,91 | 13,7 | 20,5 | 37,3 | 39,6 | 300 | 320 | 26 | 150 |
| Ш16Х25 | 12 | 30 | 12 | 48 | 42 | 25 | 3,40 | 3,64 | 13,7 | 25,6 | 46,6 | 49,8 | 370 | 400 | 30 | 170 |
| Ш16Х32 | 12 | 30 | 12 | 48 | 42 | 32 | 4,35 | 4,66 | 13,7 | 32,6 | 59,6 | 63,8 | 470 | 510 | 34 | 200 |
| Ш20Х12 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 12 | 2,04 | 2,18 | 17,4 | 24,6 | 35,0 | 37,4 | 280 | 300 | 25 | 170 |
| Ш20Х16 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 16 | 2,72 | 2,91 | 17,4 | 32 | 46,7 | 50 | 380 | 400 | 32 | 200 |
| Ш20Х20 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 20 | 3,40 | 3,64 | 17,4 | 40 | 58,3 | 62,4 | 470 | 500 | 40 | 230 |
| Ш20Х25 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 25 | 4,25 | 4,55 | 17,4 | 50 | 72,9 | 78,1 | 590 | 620 | 48 | 250 |
| Ш20Х32 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 32 | 5,44 | 5,82 | 17,4 | 64 | 93,2 | 99,8 | 750 | 800 | 60 | 300 |
| Ш20Х40 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 40 | 6,80 | 7,28 | 17,4 | 80 | 116,2 | 125 | 940 | 990 | 70 | 400 |
| Ш20Х50 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 50 | 8,50 | 9,10 | 17,4 | 100 | 145,7 | 156,2 | 1150 | 1240 | 85 | 450 |

Продолжение табл. 3.7

| Обозна-чение магнито-провода |  | Активная площадь сечения среднего стержня Qса, см2 | Средняя длина магнит-ной силовой линии lср, см | Сече-ние стали х сечение окна Qс(Qо, см4 | Активный объем магнитопровода Vст , см3 | Масса магнитопровода G ст , г | Ориентировочная мощность трансформатора на частотах, В(А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | fc=50 | fc=400 |
|  | а | h | c | C | H | b | 0,2 мм | 0,35 мм |  |  | 0,2 мм | 0,35 мм | 0,2 мм | 0,35 мм | Гц | Гц |
| Ш25Х25 | 25 | 62,5 | 25 | 100 | 87,5 | 25 | 5,31 | 5,68 | 21,4 | 97,5 | 113,8 | 121,8 | 900 | 970 | 85 | 540 |
| Ш25Х32 | 25 | 62,5 | 25 | 100 | 87,5 | 32 | 6,80 | 7,28 | 21,4 | 125 | 145,5 | 156,0 | 1160 | 1230 | 105 | 600 |
| Ш25Х40 | 25 | 62,5 | 25 | 100 | 87,5 | 40 | 8,50 | 9,10 | 21,4 | 156 | 182,0 | 195,0 | 1440 | 1556 | 130 | 700 |
| Ш25Х50 | 25 | 62,5 | 25 | 100 | 87,5 | 50 | 10,6 | 11,4 | 21,4 | 195 | 227 | 244 | 1800 | 1930 | 160 | 800 |
| Ш32Х32 | 32 | 80 | 32 | 128 | 112 | 32 | 8,70 | 9,32 | 27,4 | 261 | 238,5 | 255,5 | 1890 | 2020 | 200 | 900 |
| Ш32Х40 | 32 | 80 | 32 | 128 | 112 | 40 | 10,88 | 11,65 | 27,4 | 328 | 298 | 319,0 | 2370 | 2530 | 240 | 1000 |
| Ш32Х50 | 32 | 80 | 32 | 128 | 112 | 50 | 13,6 | 14,56 | 27,4 | 410 | 373 | 399,0 | 2950 | 3170 | 300 | 1200 |
| Ш32Х64 | 32 | 80 | 32 | 128 | 112 | 64 | 17,41 | 18,63 | 27,4 | 522 | 477 | 510,0 | 3790 | 4040 | 390 | 1400 |
| Ш40Х40 | 40 | 100 | 40 | 160 | 140 | 40 | 13,6 | 14,56 | 34,3 | 640 | 466 | 500 | 3700 | 3960 | 430 | 1650 |
| Ш40Х50 | 40 | 100 | 40 | 160 | 140 | 50 | 17,0 | 18,2 | 34,3 | 800 | 583 | 625 | 4610 | 4950 | 550 | 2000 |
| Ш40Х64 | 40 | 100 | 40 | 160 | 140 | 64 | 21,76 | 23,29 | 34,3 | 1025 | 746 | 800 | 5910 | 6320 | 680 | 2400 |
| Ш40Х80 | 40 | 100 | 40 | 160 | 140 | 80 | 27,20 | 29,12 | 34,3 | 1280 | 932 | 998 | 7390 | 7920 | 850 | 2500 |

Таблица 3.8

Типовые броневые ленточные магнитопроводы

|  |  |  | Ориентировочная |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение магнитопровода |  | Активная площадь сечения магни-топро-вода Qса, см2 | Средняя длина силовой линии lсp, см | Сечение стали( сечение окна Qc (Q0, см4 | Активный объем магнитопровода Vст, см3 | Масса магнитопровода Gст, г | мощность трансформатора (В(А) на частотах, Гц 50 400 |
|  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
|  | а | h | c | C | H | b |  |  |  |  |  |  |
| ШЛ10(10 | 10 | 25 | 10 | 40 | 35 | 10 | 0,87 | 8,5 | 2,50 | 7,4 | 67 | – | 37 |
| ШЛ10(12,5 | 10 | 25 | 10 | 40 | 35 | 12,5 | 1,09 | 8,5 | 3,12 | 9,26 | 71 | – | 47 |
| ШЛ10(16 | 10 | 25 | 10 | 40 | 35 | 16 | 1,39 | 8,5 | 4 | 11,8 | 91 | – | 56 |
| ШЛ10(20 | 10 | 25 | 10 | 40 | 35 | 20 | 1,74 | 8,5 | 5 | 14,8 | 113 | – | 67 |
| ШЛ12(12,5 | 12 | 30 | 12 | 48 | 42 | 12,5 | 1,31 | 10,2 | 5,4 | 13,36 | 100 | 9 | 80 |
| ШЛ12(16 | 12 | 30 | 12 | 48 | 42 | 16 | 1,68 | 10,2 | 6,9 | 17,1 | 130 | 10 | 94 |
| ШЛ12(20 | 12 | 30 | 12 | 48 | 42 | 20 | 2,10 | 10,2 | 8,7 | 21,4 | 165 | 13 | 112 |
| ШЛ12(25 | 12 | 30 | 12 | 48 | 42 | 25 | 2,63 | 10,2 | 10,8 | 26,8 | 205 | 16 | 135 |
| ШЛ16(16 | 16 | 40 | 16 | 64 | 56 | 16 | 2,24 | 13,6 | 16,6 | 30,46 | 235 | 20 | 158 |
| ШЛ16(20 | 16 | 40 | 16 | 64 | 56 | 20 | 2,80 | 13,6 | 20,5 | 38,1 | 295 | 26 | 195 |
| ШЛ16(25 | 16 | 40 | 16 | 64 | 56 | 25 | 3,50 | 13,6 | 25,6 | 47,6 | 370 | 33 | 250 |
| ШЛ16(32 | 16 | 40 | 16 | 64 | 56 | 32 | 4,50 | 13,6 | 32,6 | 61,2 | 470 | 43 | 300 |
| ШЛ20(20 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 20 | 3,50 | 17,1 | 40 | 59,9 | 460 | 54 | 330 |
| ШЛ20(25 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 25 | 4,40 | 17,1 | 50 | 75,2 | 575 | 68 | 380 |
| ШЛ20(32 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 32 | 5,60 | 17,1 | 64 | 95,8 | 735 | 86 | 450 |

Продолжение табл. 3.8

|  |  |  | Ориентировочная |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение магнитопровода |  | Активная площадь сечения магни-топро-вода Qса, см2 | Средняя длина силовой линии lсp, см | Сечение стали( сечение окна Qc (Q0, см4 | Активный объем магнитопровода Vст, см3 | Масса магнитопровода Gст, г | мощность трансформатора (В(А) на частотах, Гц 50 400 |
|  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
|  | а | h | c | C | H | b |  |  |  |  |  |  |
| ШЛ20(40 | 20 | 50 | 20 | 80 | 70 | 40 | 7,10 | 17,1 | 80 | 121,4 | 920 | 110 | 510 |
| ШЛ25(25 | 25 | 62,5 | 25 | 100 | 87,5 | 25 | 5,50 | 21,3 | 98 | 117 | 900 | 135 | 610 |
| ШЛ25(32 | 25 | 62,5 | 25 | 100 | 87,5 | 32 | 7,10 | 21,3 | 125 | 151,2 | 1150 | 170 | 730 |
| ШЛ25(40 | 25 | 62,5 | 25 | 100 | 87,5 | 40 | 8,80 | 21,3 | 156 | 187,4 | 1440 | 210 | 810 |
| ШЛ25(50 | 25 | 62,5 | 25 | 100 | 87,5 | 50 | 11 | 21,3 | 195 | 234 | 1800 | 260 | 990 |
| ШЛ32(32 | 32 | 80 | 32 | 128 | 112 | 32 | 9,10 | 27,3 | 261 | 284,4 | 1900 | 310 | 1200 |
| ШЛ32(40 | 32 | 80 | 32 | 128 | 112 | 40 | 11,30 | 27,3 | 328 | 308,5 | 2370 | 390 | 1400 |
| ШЛ32(50 | 32 | 80 | 32 | 128 | 112 | 50 | 14,20 | 27,3 | 410 | 388 | 2970 | 490 | 1650 |
| ШЛ32(64 | 32 | 80 | 32 | 128 | 112 | 64 | 18,10 | 27,3 | 523 | 494 | 3800 | 690 | 1940 |
| ШЛ40(40 | 40 | 100 | 40 | 160 | 140 | 40 | 14,20 | 27,3 | 640 | 486 | 3720 | 690 | 2200 |
| ШЛ40(50 | 40 | 100 | 40 | 160 | 140 | 50 | 17,70 | 34,2 | 800 | 605 | 4650 | 850 | 2500 |
| ШЛ40(64 | 40 | 100 | 40 | 160 | 140 | 64 | 22,70 | 34,2 | 1025 | 776 | 5960 | 1000 | 3000 |
| ШЛ40(80 | 40 | 100 | 40 | 160 | 140 | 80 | 28,40 | 34,2 | 1280 | 971 | 7430 | 1200 | 3500 |

Таблица 3.9

Типовые стержневые ленточные магнитопроводы

|  |  |  |  |  |  |  | Ориентировочная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение магнитопровода |  | Активная площадь сечения магни-топровода Qса, см2 | Средняя длина силовой линии lсp, см | Сечение стали( сечение окна Qc Q0, см4 | Активный объем магнитопровода Vст, см3 | Масса магнитопровода Gст,г | мощность трансформатора (В(А) на частотах, Гц 50 400 |
|  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
|  | а | b | c | C | H | h |  |  |  |  |  |  |
| ПЛ10(12,5 20 | 10 | 12,5 | 12,5 | 32,5 | 40 | 20 | 1,1 | 9,6 | 3,1 | 10,56 | 81 | 7,5 | 46,5 |
| ПЛ10(12,5 25 | 10 | 12,5 | 12,5 | 32,5 | 45 | 25 | 1,1 | 10,6 | 3,9 | 11,65 | 89 | 8,8 | 52 |
| ПЛ10(12,5 32 | 10 | 12,5 | 12,5 | 32,5 | 52 | 32 | 1,1 | 11,6 | 5,0 | 12,76 | 98 | 10 | 60 |
| ПЛ10(12,5 40 | 10 | 12,5 | 12,5 | 32,5 | 60 | 40 | 1,1 | 13,6 | 6,3 | 14,95 | 114 | 12,5 | 73 |
| ПЛ12,5(16 25 | 12,5 | 16 | 16 | 41 | 50 | 25 | 1,77 | 12,0 | 8,0 | 21,2 | 163 | 13,5 | 91 |
| ПЛ12,5(16 32 | 12,5 | 16 | 16 | 41 | 55 | 32 | 1,77 | 13,2 | 10,2 | 23,7 | 182 | 16 | 110 |
| ПЛ12,5(16 40 | 12,5 | 16 | 16 | 41 | 65 | 40 | 1,77 | 15,0 | 12,8 | 26,6 | 203 | 19 | 130 |
| ПЛ12,5(16 50 | 12,5 | 16 | 16 | 41 | 75 | 50 | 1,77 | 17,0 | 16 | 30,1 | 230 | 22 | 156 |
| ПЛ12,5(25 30 | 12,5 | 25 | 20 | 45 | 55 | 30 | 2,76 | 13,8 | 18,7 | 38,1 | 292 | 28 | 200 |
| ПЛ12,5(25 40 | 12,5 | 25 | 20 | 45 | 65 | 40 | 2,76 | 15,8 | 25 | 43,6 | 334 | 35 | 248 |
| ПЛ12,5(25 50 | 12,5 | 25 | 20 | 45 | 75 | 50 | 2,76 | 17,8 | 31 | 49,1 | 376 | 44 | 300 |
| ПЛ12,5(25 60 | 12,5 | 25 | 20 | 45 | 85 | 60 | 2,76 | 19,8 | 37,6 | 54,6 | 418 | 55 | 340 |
| ПЛ16(32 40 | 16 | 32 | 25 | 57 | 72 | 40 | 4,54 | 18,0 | 51 | 81,7 | 620 | 70 | 430 |
| ПЛ16(32 50 | 16 | 32 | 25 | 57 | 82 | 50 | 4,54 | 20,0 | 64 | 90,8 | 690 | 90 | 510 |

Продолжение табл. 3.9

|  |  |  |  |  |  |  | Ориентировочная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение магнитопровода |  | Активная площадь сечения магни-топровода Qса, см2 | Средняя длина силовой линии lсp, см | Cечение стали( сечение окна Qc Q0, см4 | Активный объем магнитопровода Vст, см3 | Масса магнитопровода Gст, г | мощность трансформатора (В(А) на частотах, Гц |
|  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
|  | а | b | c | C | H | h |  |  |  |  |  |  |
| ПЛ16(32 65 | 16 | 32 | 25 | 57 | 97 | 65 | 4,54 | 23,0 | 83 | 104,4 | 795 | 115 | 620 |
| ПЛ16(32 80 | 16 | 32 | 25 | 57 | 112 | 80 | 4,54 | 26,0 | 102 | 118 | 900 | 145 | 730 |
| ПЛ20(40 50 | 20 | 40 | 32 | 72 | 90 | 50 | 7,1 | 22,7 | 128 | 161,2 | 1230 | 180 | 860 |
| ПЛ20(40 60 | 20 | 40 | 32 | 72 | 100 | 60 | 7,1 | 24,7 | 154 | 175,4 | 1350 | 220 | 980 |
| ПЛ20(40 80 | 20 | 40 | 32 | 72 | 120 | 80 | 7,1 | 28,7 | 205 | 204,0 | 1550 | 280 | 1220 |
| ПЛ20(40 100 | 20 | 40 | 32 | 72 | 140 | 100 | 7,1 | 32,7 | 256 | 232,0 | 1770 | 350 | 1450 |
| ПЛ25(50 65 | 25 | 50 | 40 | 90 | 115 | 65 | 11,1 | 28,8 | 325 | 320,0 | 2440 | 420 | 1840 |
| ПЛ25(50 80 | 25 | 50 | 40 | 90 | 130 | 80 | 11,1 | 31,8 | 400 | 353,0 | 2700 | 500 | 2150 |
| ПЛ25(50 100 | 25 | 50 | 40 | 90 | 150 | 100 | 11,1 | 35,8 | 500 | 397,0 | 3040 | 620 | 2600 |
| ПЛ25(50 120 | 25 | 50 | 40 | 90 | 170 | 120 | 11,1 | 39,8 | 600 | 442,0 | 3380 | 740 | 2800 |
| ПЛ32(64 80 | 32 | 64 | 50 | 114 | 144 | 80 | 18,2 | 36,0 | 820 | 655,4 | 5000 | 1000 | 3500 |
| ПЛ32(64 100 | 32 | 64 | 50 | 114 | 164 | 100 | 18,2 | 40,0 | 1025 | 728,0 | 5600 | 1200 | 4000 |
| ПЛ32(64 130 | 32 | 64 | 50 | 114 | 194 | 130 | 18,2 | 46,0 | 1330 | 837,0 | 6480 | 1400 | 4800 |
| ПЛ32(64 160 | 32 | 64 | 50 | 114 | 224 | 160 | 18,2 | 52,0 | 1640 | 946,0 | 7250 | 1750 | 5600 |
| ПЛ40(80 100 | 40 | 80 | 64 | 114 | 180 | 100 | 28,6 | 45,8 | 2050 | 1296,0 | 9900 | 2400 | 6450 |
| ПЛ40(80 120 | 40 | 80 | 64 | 114 | 200 | 120 | 28,6 | 49,0 | 2460 | 1400,0 | 10700 | 2800 | 7700 |
| ПЛ40(80 160 | 40 | 80 | 64 | 114 | 240 | 160 | 28,6 | 57,3 | 3260 | 1670 | 12500 | 3500 | 9000 |
| ПЛ40(80 200 | 40 | 80 | 64 | 114 | 280 | 200 | 28,6 | 65,3 | 4100 | 1870,0 | 14300 | 4200 | 10000 |

Таблица 3.10

Типовые тороидальные ленточные магнитопроводы

|  |  |  |  |  |  |  | Ориентировочная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение магнитопровода |  | Активная площадь сечения магни-топровода Qса, см2 | Средняя длина силовой линии lсp, см | Сечение стали( сечение окна Qc (Q0, см4 | Активный объем магнитопровода Vст, см3 | Масса магнитопровода Gст, г | мощность трансформатора (В( А) на частотах, Гц 50 400 |
|  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
|  | d | a | b | D |  |  |  |  |  |  |
| ОЛ16/26 6,5 | 16 | 16 | 6,5 | 26 | 0,28 | 6,5 | 0,66 | 1,82 | 14,2 | 0,48 | 7,0 |
| ОЛ16/26 8 | 16 | 5 | 8 | 26 | 0,35 | 6,5 | 0,80 | 2,28 | 17,6 | 0,6 | 8,8 |
| ОЛ16/26 10 | 16 | 16 | 10 | 26 | 0,43 | 6,5 | 1 | 2,8 | 21,6 | 0,78 | 10,1 |
| ОЛ16/26 12,5 | 16 | 16 | 12,5 | 26 | 0,54 | 6,5 | 1,36 | 3,51 | 27,1 | 0,92 | 13,6 |
| ОЛ20/32 8 | 20 | 6 | 8 | 32 | 0,42 | 8,1 | 1,50 | 3,4 | 25 | 1,2 | 16,9 |
| ОЛ20/32 10 | 20 | 6 | 10 | 32 | 0,52 | 8,1 | 1,86 | 4,21 | 32,2 | 1,4 | 20,8 |
| ОЛ20/32 12,5 | 20 | 6 | 12,5 | 32 | 0,65 | 8,1 | 2,32 | 5,26 | 40,3 | 1,8 | 26 |
| ОЛ20/32 16 | 20 | 6 | 16 | 32 | 0,84 | 8,1 | 3 | 6,8 | 52 | 2,3 | 33,7 |
| ОЛ25/40 10 | 25 | 7,5 | 10 | 40 | 0,66 | 10,2 | 3,67 | 6,73 | 51,2 | 2,9 | 38 |
| ОЛ25/40 12,5 | 25 | 7,5 | 12,5 | 40 | 0,82 | 10,2 | 4,60 | 8,36 | 64 | 3,7 | 47 |
| ОЛ25/40 16 | 25 | 7,5 | 16 | 40 | 1,05 | 10,2 | 5,90 | 10,7 | 82 | 4,7 | 60 |
| ОЛ25/40 20 | 25 | 7,5 | 20 | 40 | 1,30 | 10,2 | 7,35 | 13,26 | 102 | 5,8 | 75 |
| ОЛ25/40 25 | 25 | 7,5 | 25 | 40 | 1,64 | 10,2 | 9,18 | 16,73 | 128 | 7,3 | 94 |
| ОЛ32/50 16 | 32 | 9,0 | 16 | 50 | 1,27 | 12,8 | 11,5 | 16,25 | 125 | 9,3 | 120 |
| ОЛ32/50 20 | 32 | 9,0 | 20 | 50 | 1,58 | 12,8 | 14,4 | 20,2 | 156 | 11,6 | 149 |

Продолжение табл. 3.10

|  |  |  |  |  |  |  | Ориентировочная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение магнитопровода |  | Активная площадь сечения магни-топровода Qса, см2 | Средняя длина силовой линии lсp, см | Cечение стали( сечение окна Qc (Q0, см4 | Активный объем магнитопровода Vст, см3 | Масса магнитопровода Gст, г | мощность трансформатора (В( А) на частотах, Гц |
|  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
|  | d | a | b | D |  |  |  |  |  |  |
| ОЛ32/50 25 | 32 | 9,0 | 25 | 50 | 1,98 | 12,8 | 18 | 25,3 | 194 | 14,6 | 187 |
| ОЛ32/50 32 | 32 | 9,0 | 32 | 50 | 2,54 | 12,8 | 23 | 32,5 | 249 | 18,7 | 240 |
| ОЛ40/64 20 | 40 | 12 | 20 | 64 | 2,12 | 16,3 | 30 | 34,6 | 264 | 24 | 278 |
| ОЛ40/64 25 | 40 | 12 | 25 | 64 | 2,64 | 16,3 | 38 | 43 | 329 | 30 | 364 |
| ОЛ40/64 32 | 40 | 12 | 32 | 64 | 3,38 | 16,3 | 48 | 55,1 | 421 | 39 | 444 |
| ОЛ40/64 40 | 40 | 12 | 40 | 64 | 4,28 | 16,3 | 60 | 68,9 | 527 | 49,5 | 515 |
| ОЛ50/80 25 | 50 | 15 | 25 | 80 | 3,32 | 20,4 | 75 | 67,7 | 518 | 58,5 | 550 |
| ОЛ50/80 32 | 50 | 15 | 32 | 80 | 4,25 | 20,4 | 94 | 86,2 | 663 | 75 | 660 |
| ОЛ50/80 40 | 50 | 15 | 40 | 80 | 5,31 | 20,4 | 118 | 108 | 829 | 93,5 | 825 |
| ОЛ50/80 50 | 50 | 15 | 50 | 80 | 6,64 | 20,4 | 148 | 135 | 1035 | 117 | 1030 |
| ОЛ64/100 32 | 64 | 18 | 32 | 100 | 5,10 | 25,8 | 187 | 131,5 | 1010 | 148 | 1300 |
| ОЛ64/100 40 | 64 | 18 | 40 | 100 | 6,40 | 25,8 | 232 | 165 | 1265 | 186 | 1630 |
| ОЛ64/100 50 | 64 | 18 | 50 | 100 | 8,00 | 25,8 | 200 | 206 | 1580 | 233 | 2040 |
| ОЛ64/128 64 | 64 | 18 | 64 | 100 | 10,20 | 25,8 | 370 | 264 | 2020 | 293 | 2300 |
| ОЛ80/128 40 | 80 | 24 | 40 | 128 | 8,5 | 32,6 | 482 | 277 | 2120 | 340 | 2500 |
| ОЛ80/128 50 | 80 | 24 | 50 | 128 | 10,7 | 32,6 | 603 | 350 | 2670 | 428 | 2650 |
| ОЛ80/128 64 | 80 | 24 | 64 | 128 | 13,7 | 32,6 | 775 | 446 | 3420 | 548 | 3340 |
| ОЛ80/128 80 | 80 | 24 | 80 | 128 | 17,1 | 32,6 | 965 | 556 | 4250 | 685 | 4170 |

Таблица 3.11

Оптимальные соотношения размеров для трансформаторов

|  | Значения |
| --- | --- |
| Конструкция (тип) трансформаторов | при минимальной массе | при минимальном объеме | при минимальной стоимости |
|  | b/a | c/a | h/a | b/a | c/a | h/a | b/a | c/a | h/a |
| Стержневая с двумя катушками | 1(2 | 1,5 | 2,0 | 1(2 | 0,5 | 3,0 | 2 | 1,0 | 1,0 |
| Броневая | 1(2 | 1,0 | 2,5 | 1(2 | 1,0 | 2,5 | 2 | 0,5 | 1,0 |
| Тороидальная | 0,4(1 | 2 | — | 1(2 | 2,0 | — | — | — | — |

Таблица 3.12

Значения kм для некоторых марок проводов при напряжении менее 1000 В

| Марка провода | Диаметр провода | kм | Марка провода | Диаметр провода | kм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЭЛ, ПЭВ, ПЭТ ПЭЛШО | 0,05(0,1 0,1(0,2 0,2(0,5 0,5(1,5 0,1(0,2 0,2(0,5 | 0,15(0,20 0,18(0,25 0,22(0,30 0,27(0,35 0,12(0,19 0,17(0,25 | ПЭЛШД ПШД ПЭЛБО ПБД ПЭЛБД | 0,2(0,5 0,5(1,5 1,5(4,5 | 0,15(0,22 0,16(0,25 0,22(0,30 |

Табл. 3.14

Значения коэффициента kс

от толщины листа

Табл. 3.13

Значения kм в зависимости от мощности трансформатора

|  | kм |  | Толщина | kс для магнитопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sтр, В(А | при fc=50 Гц | при fc=400 Гц |  | листа, мм | пластинча-тых | ленточных |
| 15(30 | 0,22(0,28 | 0,21(0,25 |  | 0,35(0,5 | 0,89(0,93 | 0,95(0,97 |
| 50(150 | 0,28(0,34 | 0,25(0,28 |  | 0,2(0,35 | 0,82 — 0,89 | 0,93(0,95 |
| 150(300 | 0,34(0,36 | 0,28(0,30 |  | 0,05(0,01 | — | 0,75(0,88 |
| 300(1000 | 0,36(0,38 | 0,30(0,37 |  |  |  |  |

8. Определяем потери в стали

| Рст = (Gст, | (3.5) |
| --- | --- |

где ( - удельные потери (Вт/кг), которые зависят от марки стали, толщины пластин  или ленты магнитной индукции и частоты сети (рис. 3.6); Gст - масса стали магнитопровода, кг (определяется  из таблиц для заданного типа магнитопровода

Рис. 3.6. Экспериментальные кривые зависимости удельных потерь в стали от магнитной индукции: а - при частоте 50 Гц для стали Э42 (1) и Э310 (2) и толщине пластин 0,35; б - при частоте 400 Гц для стали Э340 при толщине пластин     0,15 мм

9. Находим ток холостого хода. Для этого необходимо:

а) определить активную составляющую тока холостого хода, потребляемого трансформатором на покрытие потерь в стали (выражается в процентах от номинального тока)

| iахол=(Рст/Sтр) 100; | (3.6) |
| --- | --- |

б) вычислить реактивную составляющую тока холостого хода, выраженную в процентах от номинального тока

| iрхол = (qстGст / Sтр) 100, | (3.7) |
| --- | --- |

где qст  - удельная намагничивающая мощность (вар/кг), зависящая от марки стали, частоты, конструкции магнитопровода и магнитной индукции (рис.3.7);

в) найти ток холостого хода, выраженный в процентах от номинального,

| . | (3.8) |
| --- | --- |

В формулах (3.6) и (3.7) Sтр - полная мощность  трансформатора ((3.1), (3.2)), но для автотрансформатора Sтр = S2 - полезная мощность.

10. Определяем значение тока первичной обмотки

| I1 = Sтр / U1 ( cos (1, | (3.9) |
| --- | --- |

где cos(1 - коэффициент мощности (при частоте 50 Гц cos(1=0,9(0,95;  при частоте 400 Гц cos(1=0,85(0,95; для автотрансформатора Sтр=S2 и ( cos(1=0,9(0,95).

Абсолютное значение тока холостого хода равно

| Iхол = (iхол /100) I1. | (3.10) |
| --- | --- |

Ток холостого хода Iхол в трансформаторах малой мощности обычно составляет 25(40% от номинального значения при частоте 50 Гц и 10(30% при частоте 400 Гц. Если найденный ток холостого хода оказался выше указанных значений, то следует уменьшить магнитную индукцию; если же этот ток оказался меньше указанных значений, то  магнитную индукцию следует увеличить и вновь произвести расчет.

11. Находим токи в обмотках трансформатора

| Ii = Si / Ui, | (3.11) |
| --- | --- |

где i - номер обмотки трансформатора; Si - мощность соответствующей обмотки В(А; Ui - напряжение обмотки, В.

12. Поперечные сечения проводов обмоток (мм2) определяем по формулам

| q1(= I1 /j; q2( = I2 /j; q3( = I3 /j. . . . , | (3.12) |
| --- | --- |

где I1, I2, I3  и т.д. - токи в соответствующих обмотках, А; j - плотность тока, которая определена по графику рис. 3.5, в, А/мм2.

По табл. 3.6 определяем ближайшие к рассчитанным значения стандартных сечений проводов q1, q2, q3 . . . для всех обмоток и уточняем марку проводов (при напряжении обмоток до 500 В рекомендуется провод ПЭЛ или ПЭВ-1 при токах в обмотках до 5 А и провод ПЭЛБО или ПБД при токах более 5 А; при напряжении обмоток более 500 В целесообразно выбрать провод ПЭВ-2).

Далее для выбранных проводов каждой обмотки необходимо выписать  из табл. 3.6 их диаметры с изоляцией (максимальный наружный диаметр d1, d2, d3, ...) и без нее  (номинальный  диаметр провода по меди d1, d2, d3, ...), а также массу      1 м провода (g1, g2, g3, ...).

Действительная плотность тока в обмотках  составляет

j2 = I1/ q1;       j2 = I2 / q2;        j3 = I3 / q3. . .   .                (3.13)

Средняя плотность тока для трансформатора, содержащего n обмоток, равна

| . | (3.14) |
| --- | --- |

13. Находим амплитуду магнитного потока в магнитопроводе трансформатора Ф (Вб)

| Ф = BQca ( 10-4 = BQckc10-4, | (3.15) |
| --- | --- |

где Qca  - активное сечение магнитопровода (табл. 3.7 ( 3.10), см2.

14. Число витков каждой обмотки определяем по формуле

Wi = Ei /(4,44 fc Ф),                                           (3.16)

где i - номер обмотки (i = 1, 2, 3...); Ei - ЭДС соответствующей обмотки.

При работе трансформатора под нагрузкой на сопротивлениях его обмоток происходит падение напряжения. Поэтому для вычисления ЭДС обмоток необходимо воспользоваться формулой

Ei = Ui (1 - (ui/100),                                       (3.17)

где Ui - напряжение на соответствующей обмотке; (ui - процентное падение напряжения на ней.

Ориентировочные значения процентного падения напряжения на первичной (u1 и вторичных (u2 обмотках в зависимости от мощности трансформаторов (броневого типа) с напряжением обмоток до 1000 В и температурой перегрева до 500 С приведены на рис. 3.8.

При использовании трансформаторов стержневого типа значения (u1 и (u2 следует уменьшить на 20-30%  по сравнению с приведенными на рис 3.8.

15. Составляем эскиз размещения обмоток (рис. 3.9). Обмотки трансформатора укладывают на каркасе из изоляционного материала (электрокартон, гетинакс, пластмасса и др.). Каркас состоит из гильзы, представляющей собой трубку прямоугольного, квадратного или круглого сечения; на концах гильзы укрепляются боковые щеки. Обычно гильза и боковые щеки имеют одинаковую толщину ((1=(щ). Ближе к стержню магнитопровода располагают первичную обмотку толщиной (1, а затем вторичную толщиной (2. После намотки каждого ряда укладывается межслойная изоляция, в качестве которой применяется конденсаторная, кабельная или телефонная бумага толщиной 0,01 мм при диаметре провода обмотки  менее 0,1 мм, толщиной 0,05 мм при диаметре провода 0,1(0,5 мм и толщиной 0,12 мм при диаметре провода более 0,5 мм (табл. 3.5).

16. Для определения высоты обмотки hоб  используем формулу

| hоб = h — 2(щ — 2(э, | (3.18) |
| --- | --- |

где h — высота окна магнитопровода, мм; (щ — толщина боковой щеки каркаса (обычно (щ = (г = 1(3 мм); (э — ширина зазора между щекой каркаса и магнитопроводом, мм (обычно принимают (э = 0,5(1 мм на сторону).

17. Находим число витков в одном слое каждой обмотки Ni

| Ni = (hоб/kydi) — 1, | (3.19) |
| --- | --- |

где di — диаметр провода данной обмотки с изоляцией, мм; ky — коэффициент, учитывающий неплотность намотки (обычно принимают ky = 1,1(1,15).

18. Определяем число рядов (слоев) каждой обмотки

| Mi = Wi/Ni, | (3.20) |
| --- | --- |

где Wi — число витков рассчитываемой обмотки для броневого трансформатора.

Для стержневого трансформатора

| Mi = Wi/2Ni. | (3.21) |
| --- | --- |

Между обмотками укладывается изоляционная прокладка из лакоткани или изоляционной бумаги (табл. 3.5). При напряжении обмоток до 1000 В толщина этой изоляции составляет (0 = 0,2(0,3 мм.

Радиальный размер каждой обмотки подсчитывается по формуле

| (i = 1,2Мidi, | (3.22) |
| --- | --- |

где множитель 1,2 учитывает межслоевую изоляцию и разбухание обмотки при намотке и пропитке.

19. Определяем радиальный размер всех обмоток с учетом межслоевой и межобмоточной изоляции

| (р = (1 + (2 + ... + (n + (n — 1) (0, | (3.23) |
| --- | --- |

где n — число обмоток.

О приемлемости размещения обмоток в окне сердечника судят по величине свободного промежутка между  поверхностью последней обмотки до ярма в броневом трансформаторе

| (с = с — (э — (г — (р | (3.24) |
| --- | --- |

и между поверхностями наружных обмоток двух стержней в трансформаторе стержневого типа

| (с = с — 2((э — (г — (р), | (3.25) |
| --- | --- |

где  с — ширина окна магнитопровода; (э — зазор между гильзой каркаса и магнитопроводом ((э = 0,5(1мм).

Свободный промежуток (с должен быть не менее 1(4 мм и не более 5(8 мм в зависимости от мощности трансформатора (чем больше мощность, тем больше (с). Таким образом,

| 1 ( 4 мм ( (с ( 5 ( 8 мм. | (3.26) |
| --- | --- |

Если условие (3.26) не выполняется, то необходимо произвести новый вариант расчета трансформатора, выбрав другой типоразмер магнитопровода.

20. Находим массу меди каждой обмотки, кг

| Gмi = Wigili(10-3, | (3.27) |
| --- | --- |

где i — номер обмотки; Wi — число витков обмотки; gi — масса одного метра провода, г (табл. 3.6); li — средняя длина витков обмотки, м.

Для определения средней длины витков обмоток используется следующая формула (рис. 3.9):

| li = 2(а + b + (ri)10-3, | (3.28) |
| --- | --- |

где

| . | (3.29) |
| --- | --- |

Масса меди всех обмоток

| . | (3.30) |
| --- | --- |

Потери в меди каждой обмотки при температуре провода 100(1500С составляют (Вт)

| , | (3.31) |
| --- | --- |

где ji — плотность тока в i-той обмотке, А/мм2; Gмi — масса этой обмотки, кг.

Суммарные потери в меди всех обмоток

| . | (3.32) |
| --- | --- |

21. Определяем коэффициент полезного действия трансформатора

| ( = Р/(P + Pст + Рмо), | (3.33) |
| --- | --- |

где Р = Sтрсоs ( — полезная мощность в нагрузке трансформатора (автотрансформатора), Вт.

22. Находим активное сопротивление каждой обмотки трансформатора по формуле

| Ri = (мliWi / qi, | (3.34) |
| --- | --- |

где  (м — удельное сопротивление медного провода (при температуре 1050С (м105=0,0234(10-6Ом(м); qi — поперечное сечение провода рассчитываемой обмотки, мм2.

23. Определяем температуру перегрева обмоток относительно окружающей среды по формуле

| (Т = (Рст + Рмо)/((т(Qk + Qc)), | (3.35) |
| --- | --- |

где (т — коэффициент теплоотдачи трансформатора (обычно принимают (т = 11 ( 13 Вт/м2 ( 0С); Qk — поверхность охлаждения обмотки, м2; Qc — поверхность охлаждения магнитопровода, м2.

Для броневого трансформатора

| Qk = 2hоб[a + ((c — 4)] ( 10–6; | (3.36) |
| --- | --- |

| Qс = 2[(С + Н)b + (C + h)a + hb] ( 10–6. | (3.37) |
| --- | --- |

Для стержневого трансформатора

| Qk = 2hоб[2a + b + 2((c/2 — 2)](10–6; | (3.38) |
| --- | --- |
| Qс = 2[2Сa + b (e + 2а)](10–6. | (3.39) |

24. Находим рабочую температуру обмоток

| Тр = tокр + (Т, | (3.40) |
| --- | --- |

где tокр — температура окружающей среды. Найденное значение Тр не должно превышать предельно допустимую величину, на которую рассчитана изоляция применяемого провода (см. примечания к табл. 3.5 и 3.6). Например, для провода ПЭЛ предельно допустимая температура равна 1050, а для ПЭВ-2 в зависимости от класса и изоляции — 1200С и 1300С.

Для электронной аппаратуры на полупроводниковых приборах выпускаются унифицированные трансформаторы питания типа ТПП (рис. 3.10), разработанные на основе нормализованных магнитопроводов броневой конструкции (табл. 3.13).

Эти трансформаторы  рассчитаны на питание от сети с напряжением 127 и 220 В и частотой 50 Гц.

Таблица 3.15

Электрические параметры трансформаторов питания  типа ТПП

| Типономинал | Номи-нальная | Ток первичной | Напряжение вторичных обмоток, В | Номиналь-ный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, В(А | обм.1 , А | II, II( | III, III( | IV, V | вторичных обмоток, А |
| ТПП201-127/220-50 | 1,65 | 0,03 | 1,25 | 1,25 | 0,35 | 0,29 |
| ТПП202-127/220-50 | 1,65 | 0,017 | 1,24 | 2,48 | 0,65 | 0,188 |
| ТПП203-127/220-50 | 1,65 |  | 2,53 | 2,51 | 0,65 | 0,146 |
| ТПП204-127/220-50 | 1,65 |  | 2,5 | 5 | 1,3 | 0,094 |
| ТПП204-127/220-50 | 1,65 |  | 2,5 | 10 | 0,65 | 0,063 |
| ТПП206-127/220-50 | 1,65 |  | 5 | 5 | 1,32 | 0,073 |
| ТПП207-127/220-50 | 1,65 |  | 5 | 20 | 1,3 | 0,031 |
| ТПП208-127/220-50 | 1,65 |  | 10 | 10 | 2,6 | 0,037 |

1 Числитель дроби — ток при напряжении питания 127 В, знаменатель — при 220 В.

Продолжение табл. 3.15

| Типономинал | Номи-нальная | Ток первичной | Напряжение вторичных обмоток, В | Номиналь-ный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощ-ность, В(А | обмотки, А | II, II( | III, III( | IV, V | вторичных обмоток, А |
| ТПП209-127/220-50 | 1,65 | 10 | 20 | 5 | 0,024 |  |
| ТПП210-127/220-50 | 3,25 | 0,045 | 1,26 | 1,25 | 0,35 | 0,57 |
| ТПП211-127/220-50 | 3,25 | 0,025 | 1,25 | 2,48 | 0,35 | 0,4 |
| ТПП212-127/220-50 | 3,25 |  | 1,26 | 2,48 | 0,65 | 0,37 |
| ТПП213-127/220-50 | 3,25 |  | 2,52 | 2,5 | 0,65 | 0,29 |
| ТПП214-127/220-50 | 3,25 |  | 4 | 4,3 | 0,73 | 0,147 |
| ТПП215-127/220-50 | 3,25 |  | 5 | 10 | 1,3 | 0,1 |
| ТПП216-127/220-50 | 3,25 |  | 10 | 10 | 2,6 | 0,072 |
| ТПП217-127/220-50 | 3,25 |  | 10 | 10 | 2,64 | 0,05 |
| ТПП218-127/220-50 | 3,25 |  | 10 | 20 | 5 | 0,046 |
| ТПП219-127/220-50 | 5,5 | 0,071 | 1,26 | 1,25 | 0,35 | 0,965 |
| ТПП220-127/220-50 | 5,5 | 0,041 | 2,53 | 2,5 | 0,66 | 0,485 |
| ТПП221-127/220-50 | 5,5 |  | 2,48 | 5 | 1,32 | 0,31 |
| ТПП222-127/220-50 | 5,5 |  | 2,48 | 10 | 0,66 | 0,21 |
| ТПП223-127/220-50 | 5,5 |  | 5 | 10 | 1,25 | 0,244 |
| ТПП224-127/220-50 | 5,5 |  | 5 | 10 | 2,61 | 0,156 |
| ТПП225-127/220-50 | 5,5 |  | 10 | 20 | 2,57 | 0,084 |
| ТПП226-127/220-50 | 5,5 |  | 20 | 20 | 3,96 | 0,063 |
| ТПП227-127/220-50 | 9 | 0,11 | 1,25 | 1,24 | 0,35 | 1,57 |
| ТПП228-127/220-50 | 9 | 0,062 | 1,25 | 2,5 | 0,67 | 1,02 |
| ТПП229-127/220-50 | 9 |  | 2,54 | 2,52 | 0,68 | 0,8 |
| ТПП230-127/220-50 | 9 |  | 2,48 | 5 | 0,66 | 0,55 |
| ТПП231-127/220-50 | 9 |  | 2,5 | 10 | 2,6 | 0,3 |
| ТПП232-127/220-50 | 9 |  | 5,04 | 10 | 2,63 | 0,255 |
| ТПП233-127/220-50 | 9 |  | 5 | 20 | 1,3 | 0,17 |
| ТПП234-127/220-50 | 9 |  | 10 | 10 | 2,55 | 0,2 |
| ТПП235-127/220-50 | 9 |  | 10 | 20 | 2,57 | 0,138 |
| ТПП236-127/220-50 | 9 |  | 10 | 20 | 5 | 0,128 |
| ТПП237-127/220-50 | 9 |  | 20 | 20 | 4 | 0,1 |
| ТПП238-127/220-50 | 14,5 | 0,175 | 5 | 10 | 1,3 | 0,445 |
| ТПП239-127/220-50 | 14,5 | 0,1 | 1,24 | 1,23 | 0,34 | 2,55 |
| ТПП240-127/220-50 | 14,5 |  | 1,12 | 2,5 | 0,34 | 1,77 |
| ТПП241-127/220-50 | 14,5 |  | 2,5 | 2,5 | 0,62 | 1,28 |
| ТПП242-127/220-50 | 14,5 |  | 2,46 | 5 | 1,28 | 0,83 |
| ТПП243-127/220-50 | 14,5 |  | 2,46 | 10 | 0,68 | 0,55 |
| ТПП244-127/220-50 | 14,5 |  | 4 | 6,27 | 0,74 | 0,655 |
| ТПП245-127/220-50 | 14,5 | 0,175 | 5 | 10 | 2,61 | 0,415 |
| ТПП246-127/220-50 | 14,5 | 0,1 | 5 | 20 | 5 | 0,24 |
| ТПП247-127/220-50 | 14,5 |  | 10 | 20 | 2,28 | 0,22 |
| ТПП248-127/220-50 | 14,5 |  | 20 | 20 | 4 | 0,165 |
| ТПП249-127/220-50 | 22 | 0,25 | 1,25 | 2,51 | 0,35 | 2,56 |

Продолжение табл. 3.15

| Типономинал | Номи-нальная | Ток первичной | Напряжение вторичных обмоток, В | Номиналь-ный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощ-ность, В(А | обмотки, А | II, II( | III, III( | IV, V | вторичных обмоток, А |
| ТПП250-127/220-50 | 22 | 0,145 | 2,5 | 5 | 0,63 | 1,35 |
| ТПП251-127/220-50 | 22 |  | 2,5 | 10 | 2,58 | 0,73 |
| ТПП252-127/220-50 | 22 |  | 5 | 5 | 1,32 | 0,97 |
| ТПП253-127/220-50 | 22 |  | 5 | 10 | 2,58 | 0,61 |
| ТПП254-127/220-50 | 31 | 0,34 | 2,5 | 5 | 1,34 | 1,76 |
| ТПП255-127/220-50 | 31 | 0,19 | 2,5 | 10 | 0,72 | 1,18 |
| ТПП256-127/220-50 | 31 |  | 4 | 6,3 | 0,72 | 1,4 |
| ТПП257-127/220-50 | 31 |  | 5 | 5 | 1,35 | 1,37 |
| ТПП258-127/220-50 | 31 |  | 5 | 10 | 2,6 | 0,88 |
| ТПП259-127/220-50 | 31 |  | 5 | 20 | 1,34 | 0,59 |
| ТПП260-127/220-50 | 31 |  | 10 | 10 | 2,5 | 0,69 |
| ТПП261-127/220-50 | 31 |  | 10 | 20 | 2,6 | 0,47 |
| ТПП262-127/220-50 | 31 |  | 20 | 20 | 4,1 | 0,35 |
| ТПП263-127/220-50 | 57 | 0,615 | 1,28 | 1,26 | 0,36 | 10 |
| ТПП264-127/220-50 | 57 | 0,36 | 2,48 | 2,45 | 0,7 | 5 |
| ТПП265-127/220-50 | 57 |  | 2,45 | 5 | 0,69 | 3,5 |
| ТПП266-127/220-50 | 57 |  | 2,48 | 10 | 2,57 | 1,9 |
| ТПП267-127/220-50 | 57 |  | 5 | 4,95 | 1,31 | 2,52 |
| ТПП268-127/220-50 | 57 |  | 5 | 10 | 2,55 | 1,62 |
| ТПП269-127/220-50 | 57 |  | 5 | 20 | 1,33 | 1,08 |
| ТПП270-127/220-50 | 57 |  | 10 | 10 | 2,58 | 1,25 |
| ТПП271-127/220-50 | 57 |  | 10 | 20 | 4,95 | 0,81 |
| ТПП272-127/220-50 | 72 | 0,72 | 2,5 | 5 | 1,35 | 4,1 |
| ТПП273-127/220-50 | 72 | 0,42 | 1,25 | 1,25 | 0,42 | 12,5 |
| ТПП274-127/220-50 | 72 |  | 1,25 | 2,5 | 0,46 | 8,8 |
| ТПП275-127/220-50 | 72 |  | 2,5 | 2,5 | 0,68 | 6,3 |
| ТПП276-127/220-50 | 72 |  | 2,5 | 10 | 0,71 | 2,73 |
| ТПП277-127/220-50 | 72 |  | 5 | 5 | 1,35 | 3,2 |
| ТПП278-127/220-50 | 72 |  | 5 | 10 | 1,35 | 2,2 |
| ТПП279-127/220-50 | 72 |  | 5 | 20 | 5 | 1,2 |
| ТПП280-127/220-50 | 72 |  | 10 | 10 | 2,6 | 1,6 |
| ТПП281-127/220-50 | 72 |  | 10 | 20 | 2,62 | 1,1 |
| ТПП282-127/220-50 | 72 |  | 20 | 20 | 4 | 0,81 |
| ТПП283-127/220-50 | 90 | 0,94 | 1,25 | 2,48 | 0,62 | 10,2 |
| ТПП284-127/220-50 | 90 | 0,55 | 2,46 | 5 | 0,61 | 5,5 |
| ТПП285-127/220-50 | 90 |  | 2,5 | 9,95 | 2,61 | 3 |
| ТПП286-127/220-50 | 90 |  | 3,9 | 6,34 | 0,75 | 4,1 |
| ТПП287-127/220-50 | 90 |  | 5 | 10 | 2,63 | 2,55 |
| ТПП288-127/220-50 | 90 |  | 5 | 20 | 1,32 | 1,7 |
| ТПП289-127/220-50 | 90 |  | 10 | 20 | 5 | 1,3 |

### 3.1.3.  Порядок расчета схем выпрямления

Для электропитания современной радиоэлектронной аппаратуры наиболее часто применяются выпрямители однофазного переменного тока, работающие в режиме двухполупериодного выпрямления и схемы с удвоением или умножением выпрямленного напряжения (рис. 3.11). Обычно на выходе таких выпрямителей включаются сглаживающие фильтры, первичным элементом которых является конденсатор, что определяет емкостной характер нагрузки выпрямителя.

Рис. 3.11. Основные схемы однофазных двухполупериодных выпрямителей:

а) схема со средней точкой; б) мостовая схема; в) схема с удвоением напряжения

Наиболее широкое распространение в выпрямителях находят полупроводниковые вентили — главным образом, кремниевые диоды. Они используются  для выпрямленных напряжений до 400(500 В при силе тока до нескольких ампер. Полупроводниковые вентили по эксплуатационной надежности и сроку службы значительно превосходят все остальные типы вентилей; удобнее всего использовать полупроводниковые вентили в мостовой схеме (рис. 3.11, б). Выпрямитель, собранный по этой схеме, обеспечивает двухполупериодное выпрямление и обладает всеми преимуществами схемы со средней точкой. Вместе с тем, конструкция выпрямителя упрощается, так как размеры и масса трансформатора уменьшаются вследствие лучшего использования обмоток по току. Кроме того, обратное напряжение на вентиле в мостовой схеме меньше, чем в схеме со средней точкой. Необходимость использования в схеме четырех вентилей вместо двух является недостатком мостовой схемы, поэтому наиболее целесообразно применять ее с полупроводниковыми диодами, имеющими небольшие габариты и массу.

Для повышения выпрямленного напряжения на нагрузке при заданном напряжении на вторичной обмотке трансформатора или при отсутствии силового трансформатора с необходимым коэффициентом трансформации применяют схемы выпрямления с удвоением или умножением напряжения. Такие схемы позволяют  получить выпрямленное напряжение порядка 1000 В и выше. Одна из наиболее  распространенных схем с удвоением напряжения приведена на рис. 3.11, в.

Выпрямители с емкостной реакцией нагрузки (с емкостным фильтром) применяются в источниках электропитания малой мощности и током, не превышающим обычно 1 А. Основными исходными данными для расчета являются:

— номинальное выпрямленное напряжение U0;

— выходная мощность Р0 = U0I0;

— частота сети fс;

— относительные отклонения напряжения сети в сторону повышения аmax;

— коэффициент пульсации кп.

В результате расчета требуется определить тип и параметры вентилей, режим работы схемы (токи, напряжения, КПД), емкость и тип конденсатора, нагружающего выпрямитель (первый элемент фильтра).

Расчет проводим в следующем порядке.

- Выбираем схему выпрямления.

- По табл. 3.16 определяем ориентировочные значения параметров вентилей Uобр, Iпрср, Iпр, а также габаритную мощность трансформатора Ргаб

Для ориентировочного определения этих параметров следует задаться значениями вспомогательных коэффициентов В и D:

1) для двухполупериодной схемы (со средней точкой) и мостовой схемы: В=0,95(1,1; D=2,1(2,2;

2) для схемы с удвоением напряжения В=0,95(1,1; D=2,05(2,1.

Амплитуду обратного напряжения на вентиле определяют по максимальному значению выпрямленного напряжения

| Uomax = Uo (1 + аmax). | (3.41) |
| --- | --- |

3. Выбираем тип вентилей. При этом необходимо выполнить условия:

| Uoбр max > Uoбр; | (3.42) |
| --- | --- |
| Iпрср max > Iпрср; |  |
| 1,57 Iпрср max > Iпр. |  |

Параметры выпрямленных диодов Uoбр max, Iпрср max и Uпр определяются по таблице 3.17.

4. Находим сопротивление вентиля в прямом направлении

| rпр = Uпр / Iпрср max, | (3.43) |
| --- | --- |

где Uпр — падение напряжения на вентиле в прямом направлении и определяется по табл. 3.17.

5. Определяем активное сопротивление обмоток трансформатора

| , | (3.44) |
| --- | --- |

где kr — коэффициент, зависящий от схемы выпрямления: для двухполупериодной схемы со средней точкой kr = 4,7; для мостовой схемы     kr = 3,5, для схемы с удвоением напряжения kr = 0,9, Вm — амплитуда магнитной индукции в магнитопроводе трансформатора, ТЛ (определяется по рис. 3.5); ( — число стержней трансформатора, несущих обмотки: для сердечника броневого (Ш-образного) типа ( = 1, стержневого (П-образного) типа ( = 2.

6. Находим индуктивность рассеяния обмоток трансформатора

| , | (3.45) |
| --- | --- |

где kL — коэффициент, зависящий от схемы выпрямления: для двухполупериодной схемы со средней точкой kL = 4,3(10-3, для мостовой схемы kL =5(10-3, для схемы с удвоением напряжения kL = 1,25(10-3, р — число чередующихся секций обмоток: если вторичная обмотка наматывается после первичной (или наоборот), р = 2; если первичная обмотка наматывается между половинами вторичной обмотки (или наоборот), р = 3.

7. Определяем угол (, характеризующий соотношение между индуктивным и активным сопротивлением фазы выпрямителя,

| ( = arctg[(2(fcLs) / r], | (3.46) |
| --- | --- |

где r — активное сопротивление фазы выпрямителя. В общем случае

| r = rтр + nвrпр, | (3.47) |
| --- | --- |

где n — количество последовательно включенных и одновременно работающих вентилей: для схемы со средней точкой и схемы с удвоением напряжения nв = 1, для мостовой схемы nв = 2.

Таблица 3.16

Основные параметры однофазных двухполупериодных схем выпрямления,

работающих на емкость

| Схема выпрямления | U2/U0 | Uобр/U0 | Iпрср/I0 | Iпрm/I0 | Iпр/I0 | I2/I0 | I1W1/I0 W1 | Sтр/Р0 | S1/Р0 | Ргаб/Р0 | Кп | fп/fc | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двухполупериод-ная (со средней точкой) | В | 2,82В | 0,5 | 0,5F | 0,5D | 0,5D | 0,707D | BD | 0,707BD | 0,85BD | H/rC | 2 | rпр+rтр |
| Мостовая | В | 1,41В | 0,5 | 0,5F | D | 0,707D | 0,707D | 0,707BD | 0,707BD | 0,707BD | H/rC | 2 | 2rпр+rтр |
| С удвоением напряжения | 0,5В | 1,41В | 1 | F | D | 1,41D | 1,41D | 0,7ВD | 0,7BD | 0,7BD | H/rC | 2 | rпр+rтр |

Примечание: U2 — действующее значение ЭДС вторичной обмотки трансформатора; Uобр — амплитуда обратного напряжения на вентиле; Iпрср — средний выпрямленный (прямой) ток через вентиль; Iпр — действующие значения выпрямленного тока через вентиль; Iпрm — амплитуда выпрямленного тока через вентиль; I1 и I2 — действующие значения тока первичной и вторичной обмоток трансформатора; W1 и W2 — число витков первичной и вторичной обмоток трансформатора; Sтр — полная мощность вторичной обмотки трансформатора; S1 — полная мощность первичной обмотки трансформатора; Ргаб — полная (габаритная) мощность трансформатора; Кп — коэффициент пульсации выпрямленного напряжения; fп — частота пульсации выпрямленного напряжения; r — активное сопротивление фазы выпрямителя; rпр — сопротивление вентиля в прямом направлении; B, F, D, H — вспомогательные коэффициенты, определяемые по рис. 3.12, 3.13; С — нагрузочная емкость выпрямителя.

Таблица 3.17

Параметры выпрямительных диодов

|  | Электрические параметры при tокр=20(50С |
| --- | --- |
| Тип диода | Допустимое обратное напряжение Uобрmах, В | Выпрямленный ток (среднее значение) Iпрсрmax, А | Падение напряжения в прямом направлении Uпр при Iпрсрmax, А |
| Маломощные (на ток до 1 А) |
| АД110А | 50 | 0,01 | 1,5 |
| КД104А | 300 | 0,01 | 1 |
| ГД113А | 115 | 0,15 | 1 |
| ГД107А | 15 | 0,02 | 1 |
| ГД107Б | 20 | 0,02 | 0,4 |
| Д106 | 30 | 0,03 | 2 |
| Д106А | 30 | 0,03 | 1 |
| Д105 | 75 | 0,03 | 2 |
| Д105А | 75 | 0,03 | 1 |
| Д104 | 100 | 0,03 | 2 |
| Д104А | 100 | 0,03 | 1 |
| Д223 | 50 | 0,05 | 1 |
| Д223А | 100 | 0,05 | 1 |
| Д223Б | 150 | 0,05 | 1 |
| КД103А | 50 | 0,1 | 1 |
| КД103Б | 50 | 0,1 | 1,2 |
| КД102А | 250 | 0,1 | 1 |
| КД102Б | 300 | 0,1 | 1 |
| Д273В | 600 | 0,1 | 1 |
| МД217 | 800 | 0,1 | 1 |
| МД218 | 1000 | 0,1 | 1 |
| МД218А | 1200 | 0,1 | 1,1 |
| АД112А | 50 | 0,3 | 3 |
| КД106А | 100 | 0,3 | 1 |
| КД109А | 100 | 0,3 | 1 |
| МД226Е | 200 | 0,3 | 1 |
| Д226Е | 200 | 0,3 | 1 |
| Д237А | 200 | 0,3 | 1 |
| МД226А | 300 | 0,3 | 1 |
| Д226А | 300 | 0,3 | 1 |
| КД109Б | 300 | 0,3 | 1 |
| МД226 | 400 | 0,3 | 1 |
| Д226 | 400 | 0,3 | 1 |
| Д237Б | 400 | 0,3 | 1 |
| КД105Б | 400 | 0,3 | 1 |
| КД221В | 400 | 0,3 | 1,4 |
| КД205Е | 500 | 0,3 | 1 |
| КД105В | 600 | 0,3 | 1 |
| КД109В | 600 | 0,3 | 1 |
| КД221Г | 600 | 0,3 | 1,4 |
| КД205И | 700 | 0,3 | 1 |
| КД105Г | 800 | 0,3 | 1 |

Продолжение табл. 3.17

|  | Электрические параметры при tокр=20(50С |
| --- | --- |
| Тип диода | Допустимое обратное напряжение Uобрmах, В | Выпрямленный ток (среднее значение) Iпрсрmax, А | Падение напряжения в прямом направлении Uпр при Iпрсрmax, А |
| Д229В | 100 | 0,4 | 1 |
| Д229А | 200 | 0,4 | 1 |
| Д229Г | 200 | 0,4 | 1 |
| Д237Е | 200 | 0,4 | 1 |
| Д229Д | 300 | 0,4 | 1 |
| Д229Б | 400 | 0,4 | 1 |
| Д229Е | 400 | 0,4 | 1 |
| Д237Ж | 400 | 0,4 | 1 |
| КД204А | 400 | 0,4 | 1,4 |
| КД205Д | 100 | 0,5 | 1 |
| КД205Г | 200 | 0,5 | 1 |
| КД221Б | 200 | 0,5 | 1,4 |
| КД205В | 300 | 0,5 | 1 |
| КД205Б | 400 | 0,5 | 1 |
| КД205А | 500 | 0,5 | 1 |
| КД205Ж | 600 | 0,5 | 1 |
| КД209Б | 600 | 0,5 | 1 |
| КД209В | 800 | 0,5 | 1 |
| КД204Б | 200 | 0,6 | 1,4 |
| Д229Ж | 100 | 0,7 | 1 |
| КД205К | 100 | 0,7 | 1 |
| КД221А | 100 | 0,7 | 1,4 |
| КД205Л | 200 | 0,7 | 1 |
| Д229И | 200 | 0,7 | 1 |
| Д229К | 300 | 0,7 | 1 |
| Д229Л | 400 | 0,7 | 1 |
| КД209А | 400 | 0,7 | 1 |
| Средней мощности (ток от 1 до 10 А) |
| КД204В | 50 | 1 | 2 |
| КД212В | 100 | 1 | 1 |
| КД212Г | 100 | 1 | 1,2 |
| Д302 | 200 | 1 | 0,25 |
| КД212А | 200 | 1 | 1 |
| КД212Б | 200 | 1 | 1,2 |
| КД208А | 100 | 1,5 | 1 |
| КД226А | 100 | 1,7 | 1,4 |
| КД226Б | 200 | 1,7 | 1,4 |
| КД226В | 400 | 1,7 | 1,4 |
| КД226Г | 600 | 1,7 | 1,4 |
| КД226Д | 800 | 1,7 | 1,4 |
| Д303 | 150 | 3 | 0,3 |
| КД202А | 50 | 5 | 0,9 |
| КД202В | 100 | 5 | 0,9 |
| Д214Б | 100 | 5 | 1,5 |

Продолжение табл. 3.17

|  | Электрические параметры при tокр=20(50С |
| --- | --- |
| Тип диода | Допустимое обратное напряжение Uобрmах, В | Выпрямленный ток (среднее значение) Iпрсрmax, А | Падение напряжения в прямом направлении Uпр при Iпрсрmax, А |
| Д242Б | 100 | 5 | 1,5 |
| Д304 | 100 | 5 | 0,25 |
| Д215Б | 200 | 5 | 1,5 |
| Д243Б | 200 | 5 | 1,5 |
| КД202Д | 200 | 5 | 0,9 |
| КД202Ж | 300 | 5 | 0,9 |
| Д231Б | 300 | 5 | 1,5 |
| Д245Б | 300 | 5 | 1,5 |
| Д232Б | 400 | 5 | 1,5 |
| Д246Б | 400 | 5 | 1,5 |
| КД202К | 400 | 5 | 0,9 |
| Д233Б | 500 | 5 | 1,5 |
| Д247Б | 500 | 5 | 1,5 |
| КД202М | 500 | 5 | 0,9 |
| Д234Б | 600 | 5 | 1,5 |
| Д248Б | 600 | 5 | 1,5 |
| КД202Р | 600 | 5 | 0,9 |
| КД210А | 800 | 5 | 1 |
| КД210Г | 1000 | 5 | 1 |
| Д305 | 50 | 10 | 0,3 |
| Д214 | 100 | 10 | 1,2 |
| Д214А | 100 | 10 | 1 |
| Д242 | 100 | 10 | 1,25 |
| Д242А | 100 | 10 | 1 |
| КД213Г | 100 | 10 | 1,2 |
| Д104-10 | 100 | 10 | 1,4 |
| Д204-10 | 100 | 10 | 1,4 |
| Д112-10-1...14 | 100...1400 | 10 | 1,35 |
| Д215 | 200 | 10 | 1,2 |
| Д215А | 200 | 10 | 1 |
| Д243 | 200 | 10 | 1,25) |
| Д243А | 200 | 10 | 1 |
| КД213А | 200 | 10 | 1 |
| КД213Б | 200 | 10 | 1,2 |
| КД213В | 200 | 10 | 1,2 |
| Д231 | 300 | 10 | 1 |
| Д231А | 300 | 10 | 1 |
| Д245 | 300 | 10 | 1,25 |
| Д245А | 300 | 10 | 1 |
| Д232 | 400 | 10 | 1 |
| Д232А | 400 | 10 | 1 |
| Д246 | 400 | 10 | 1,25 |
| Д246А | 400 | 10 | 1 |
| КД206А | 400 | 10 | 1,2 |

Продолжение табл. 3.17

|  | Электрические параметры при tокр=20(50С |
| --- | --- |
| Тип диода | Допустимое обратное напряжение Uобрmах, В | Выпрямленный ток (среднее значение) Iпрсрmax, А | Падение напряжения в прямом направлении Uпр при Iпрсрmax, А |
| ДЛ112-10-4...15 | 400...1500 | 10 | 1,35 |
| Д233 | 500 | 10 | 1 |
| Д247 | 500 | 10 | 1,25 |
| КД206Б | 500 | 10 | 1,2 |
| КД203А | 600 | 10 | 1 |
| КД206В | 600 | 10 | 1,2 |
| КД203Б | 800 | 10 | 1 |
| КД203В | 800 | 10 | 1 |
| КД210Б | 800 | 10 | 1 |
| КД203Г | 1000 | 10 | 1 |
| КД203Д | 1000 | 10 | 1 |
| КД210Г | 1000 | 10 | 1 |
| Мощные (на ток более 10 А) |
| Д104-16 | 100 | 16 | 1,4 |
| Д204-16 | 100 | 16 | 1,4 |
| Д112-16-1...14 | 100...1400 | 16 | 1,35 |
| ДЛ112-16-4...5 | 400...1500 | 16 | 1,35 |
| КД2999В | 100 | 20 | 1 |
| КД2999Б | 200 | 20 | 1 |
| Д104-20 | 200 | 20 | 1,4 |
| Д204-20 | 200 | 20 | 1,4 |
| КД2999А | 250 | 20 | 1 |
| Д410-20 | 200 | 20 | 1,8 |
| Д112-25-1...14 | 100...1400 | 25 | 1,35 |
| ДЛ112-25-4...15 | 400...1500 | 25 | 1,35 |
| КД2997В | 100 | 30 | 1 |
| КД2997Б | 200 | 30 | 1 |
| КД2997А | 250 | 30 | 1 |
| Д122-32-1...14 | 100...1400 | 32 | 1,35 |
| Д122-32-4...15 | 400...1500 | 32 | 1,35 |

8. Далее находим основной расчетный коэффициент

| А = I0(r / mU0, | (3.48) |
| --- | --- |

где m — число фаз выпрямителя: для схемы с удвоением напряжения m=1, для схемы со средней точкой и мостовой схемы m=2.

9. По найденному значению А и углу ( определяем вспомогательные коэффициенты В, D, F и Н (рис. 3.12, рис. 3.13).

10. Зная коэффициенты В, D и F, находим по табл. 3.16 необходимые параметры трансформатора и вентиля: U2, I2, Sтр, S1, Ргаб, Uобр, Iпрср, Iпр, Iпрm. По уточненным значениям Uобр, Iпрср, Iпр в соответствии с формулами (3.42) проверяем правильность выбора вентилей.

11. Величину емкости, нагружающей выпрямитель, и являющейся первым элементом фильтра, находим по формуле

| С = 100Н / (r Kп), | (3.49) |
| --- | --- |

где Н — вспомогательный коэффициент, определяемый по рис. 3.13; r — активное сопротивление фазы выпрямителя, Ом; Kп — заданный коэффициент пульсации выпрямленного напряжения, %; С — емкость, мкФ.

12. Напряжение холостого хода выпрямителя равно

| . | (3.50) |
| --- | --- |

13. Наибольшее выпрямленное напряжение на входе выпрямителя определяем при максимальном напряжении сети

| Uoxx max = Uoxx(1 + аmax). | (3.51) |
| --- | --- |

14. Выбираем тип и параметры конденсатора С1 (учитываем, что максимально допустимое напряжение, приложенное к конденсатору, должно быть больше Uoxx max).

15. Определяем КПД выпрямителя

| ( = Р0 / (P0 + Pтр + Pв), | (3.52) |
| --- | --- |

где Pтр — потери мощности в трансформаторе; Pв — потери мощности в вентилях.

Для определения Pтр используется формула

| Pтр = Pгаб (1 — (тр); | (3.53) |
| --- | --- |

здесь (тр — КПД трансформатора (определяется по рис. 3.5).

Величину Pв находим по формуле

| Pв = Iпр Uпр N, | (3.54) |
| --- | --- |

где N — общее количество вентилей в выпрямителе.

Рис. 3.12. Графики зависимостей: а)  В = f(A); б) D = f(A); в) F = f(A)

Рис. 3.13. Графики зависимости Н = f(А) для схемы с удвоением напряжения (m=1) (а); для схемы со средней точкой и мостовой схемы (m=2) (б)

## 3.2. Стабилизаторы напряжения

Стабилизаторами напряжения называются устройства, автоматически поддерживающие постоянное напряжение на нагрузке с заданной степенью точности. В зависимости от  рода напряжения они подразделяются на стабилизаторы постоянного и переменного напряжения. По принципу действия стабилизаторы делятся на параметрические и компенсационные.

### 3.2.1. Порядок расчета параметрического стабилизатора напряжения

Параметрическими стабилизаторами напряжения на полупроводниковых приборах называются устройства, в которых стабилизация осуществляется за счет использования нелинейности вольтамперных характеристик (ВАХ) полупроводниковых приборов (кремниевых стабилитронов, диодов, стабисторов, р-n переходов транзисторов и интегральных микросхем) [7, 13, 15, 17, 20] .

Основные параметры стабилитрона, необходимые для расчета параметрического стабилизатора напряжения, можно найти в табл. 3.18, справочниках [21, 31], либо определить из экспериментально найденных ВАХ. Основные схемы параметрических стабилизаторов представлены на рис. 3.14.

Схема, показанная на рис. 3.14, а, представляет собой простой однокаскадный параметрический стабилизатор на кремниевом стабилитроне. В общем случае для получения необходимого значения Ucт вместо одного может быть использована цепочка из N последовательно включенных стабилитронов, а также диодов VDK, включенных в прямом направлении, для целей температурной компенсации Ucт; при этом:

Ucm = ,

Rcт = .                                           (3.55)

а)

в)

Рис. 3.14. Основные схемы параметрических стабилизаторов напряжения на стабилитронах

Здесь

Rв - внутреннее сопротивление выпрямителя;

Rг, Rг 1 - гасящие (балластные сопротивления);

Rкм - компенсационное сопротивление;

Rн - сопротивление нагрузки;

Евх - мгновенное значение ЭДС источника питания стабилизатора;

VD1... VDN - стабилитроны;

VDK - компенсационный диод.

Для увеличения коэффициента стабилизации используют  схему двухкаскадного параметрического  стабилизатора (рис. 3.14, б) или мостового параметрического стабилизатора (рис. 3.14, в).

Стабилизаторы, показанные рис. 3.14, характеризуются следующими параметрами:

1) коэффициентом нестабильности

при iн = const;                              (3.56)

2) выходным сопротивлением

при Евх = const;                         (3.57)

3) коэффициентом стабилизации

;                 (3.58)

Для схемы, показанной на рис. 3.14, а,  при Rd  (( Rг;  Rвых (( Rн:

;                                               (3.59)

;                                                  (3.60)

.                                         (3.61)

Для нормальной работы стабилизатора необходимо, чтобы при минимальном мгновенном входном напряжении Е’вх мин (с учетом напряжения пульсаций) и максимальном токе нагрузке Iн ток стабилитрона не был меньше допустимого минимального значения Icт мин. При этом с учетом того, что в предельном режиме

,                                (3.62)

из (3.62) и (3.62, а) получаем при :

,          (3.63)

где Амин = амин - ап; ; ; - амплитуда пульсации входного напряжения.

Однокаскадная схема с выходным напряжением 8(10 В и током нагрузки 5 мА без термокомпенсации может обеспечить кcт = 80(100 и Rвых = 8(15 Ом. Двухкаскадные стабилизаторы (рис. 3.14, б) могут обеспечить кcт = 500(1000 при том же, примерно, выходном сопротивлении, что и у однокаскадных схем.

Для них при Rd1 (( Rг1; Rd (( Rг; Rвых (( Rн:

;

(3.64)

.

Мостовая схема (рис. 3.14, в) имеет кcт в 2(4 раза лучше, чем однокаскадная схема, но выходное сопротивление примерно в 2 раза больше. При Rd + R км + Rв(( Rг;  Rd + R км + Rн (( Rг1, Rвых (( Rн  для мостовой схемы:

;

(3.65)

Основным достоинством параметрических стабилизаторов напряжения является их простота, надежность и достаточно высокие качественные показатели. К недостаткам следует отнести большую величину выходного сопротивления, невозможность получения точно определенного значения выходного напряжения,  а тем более его плавной регулировки, низкий (не более 5(20 %) КПД.

### 3.2.2. Порядок расчета компенсационного стабилизатора напряжения  с непрерывным регулированием

Компенсационный стабилизатор напряжения (КСН) на транзисторах с непрерывным регулированием представляет собой систему автоматического регулирования, в которой с заданной точностью поддерживается постоянным напряжение или ток на выходе (нагрузке), независимо от изменения входного напряжения, сопротивления нагрузки, температуры окружающей среды  и параметров схемы.

Таблица 3.18

Основные данные кремниевых стабилитронов

| Тип стабилитро-на | Напряжение стабилизации Uст, В | Дифференциальное сопротивление R(~, Ом не более | При токе iст, мА | Дифференциальное сопротивление R(~, Ом не более | При токе iст, мА | Температур-ный коэффициент (ст/0C не более | Максималь-ный ток стабилитрона при +500С, мА | Максималь-ный ток стабилитрона при +1200С, мА | Минималь-ный ток стабилитрона, мА | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2С156А 2С168А | 5,6(0,56 6,8(0,68 | 30 – 46 10–30 | 10 10 | 120–60 15–120 | 3 3 | (0,05 +0,06 | 55 45 | 18 15 | 3 3 | Минимальное R(~ соответствует максимальному Uст, рабочая температура –60(+1200С, тепловое сопротивление 0,280С/мВт |
| Д808 | 7,75(0,75 | 6 | 5 | 12 | 1 | +0,07 | 33 | 8 | – | Для Д814А–Д814Д мак- |
| Д814А |  |  |  |  |  |  | 40 | 24; 11,5 | 3 | симальный ток дан при |
| Д809 | 8,75(0,75 | 10 | 5 | 18 | 1 | +0,08 | 29 | 7,5 | – | окружающей температу- |
| Д814Б |  |  |  |  |  |  | 36 | 21; 10,5 | 3 | ре +25, +100, +1250 С. |
| Д810 | 9,75(0,75 | 12 | 5 | 25 | 1 | +0,09 | 26 | 6,5 | – | Рабочая температура |
| Д814В |  |  |  |  |  |  | 32 | 19; 9,5 | 3 | Д808–Д813–60(+120 0С |
| Д811 | 11(1 | 15 | 5 | 30 | 1 | +0,095 | 23 | 6 | – | Д814А–Д814Д–60(+120 |
| Д814Г |  |  |  |  |  |  | 29 | 17; 8,3 | 3 | 0С. Тепловое сопротив- |
| Д813 | 12,75(1,25 | 18 | 5 | 35 | 1 | +0,095 | 20 | 5 | – | ление 0,30 С/мВт |
| Д814Д |  |  |  |  |  |  | 24 | 14; 7,2 | 3 |  |
| Д815А | 5,6(0,56 | 0,6 | 1000 | 20 | 50 | (0,045 | 1400 | 360 | 50 | Максимальный ток дан |
| Д815Б | 6,8(0,68 | 0,8 | 1000 | 15 | 50 | +0,05 | 1150 | 300 | 50 | при температуре корпу- |
| Д815В | 8,2(0,82 | 1 | 1000 | 8 | 50 | +0,07 | 950 | 250 | 50 | са +75 и +1300 С. Диф- |
| Д815Г | 10(1 | 1,8 | 500 | 15 | 25 | +0,08 | 800 | 200 | 25 | ференциальное сопро- |
| Д815Д | 12(1,2 | 2 | 500 | 20 | 25 | +0,09 | 650 | 170 | 25 | тивление дано при окру- |
| Д815Е | 15(1,5 | 2,5 | 500 | 25 | 25 | +0,1 | 550 | 135 | 25 | жающей температуре |
| Д815Ж | 18(1,8 | 3 | 500 | 30 | 25 | +0,11 | 450 | 110 | 25 | +250 С. Рабочая темпе- |
| Д816А | 22(2,2 | 7 | 150 | 120 | 10 | +0,12 | 230 | 10 | 10 | ратура–60(+120 0С. |
| Д816Б | 27(2,7 | 8 | 150 | 150 | 10 | +0,12 | 180 | 75 | 10 | Максимальная рассеи- |
| Д816В | 33(3,3 | 10 | 150 | 150 | 10 | +0,12 | 150 | 60 | 10 | ваемая мощность при |
| Д816Г | 39(3,9 | 12 | 150 | 150 | 10 | +0,12 | 130 | 55 | 10 | температуре корпуса |
| Д816Д | 47(4,7 | 15 | 150 | 150 | 10 | +0,12 | 110 | 45 | 10 | +750С равна 8 Вт для |

Продолжение таблицы  3.18

| Тип стабилитро-на | Напряжение стабилизации Uст, В | Дифференциальное сопротивление R(~, Ом не более | При токе iст, мА | Дифференциальное сопротивление R(~, Ом не более | При токе iст, мА | Температур-ный коэффициент (ст/0C не более | Максималь-ный ток стабилитрона при +500С, мА | Максималь-ный ток стабилитрона при +1200С, мА | Минималь-ный ток стабилитрона, мА | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д817А | 56(5,6 | 35 | 50 | 200 | 5 | +0,14 | 90 | 35 | 5 | Д815 и 5 Вт для Д816– |
| Д817Б | 68(6,8 | 40 | 50 | 200 | 5 | +0,14 | 75 | 30 | 5 | Д817, при температуре |
| Д817В | 82(8,2 | 45 | 50 | 300 | 5 | +0,14 | 60 | 25 | 5 | корпуса +1300С для всех |
| Д817Г | 100(10 | 50 | 50 | 300 | 5 | +0,14 | 50 | 25 | 5 | стабилитронов равна 2 Вт. Максимальная температура корпуса +1300С. Нормальная работа с теплоотводом |
| Д818А Д818Б Д818В Д818Г Д818Д Д818Е | 9+1,35 9–1,35 9(0,9 9(0,45 9(0,45 9(0,45 | 18 18 18 18 18 18 | 10 10 10 10 10 10 | 70 70 70 70 70 70 | 3 3 3 3 3 3 | +0,02 –0,02 (0,01 (0,005 (0,002 (0,001 | 33 33 33 33 33 33 | 11 11 11 11 11 11 | 3 3 3 3 3 3 | Рабочая температура –60(+120 0С. Временный дрейф (0,110% ((10 мВ) |

КСН отличаются от параметрических стабилизаторов тем, что в них фактическое выходное напряжение сравнивается с опорным напряжением. В зависимости от знака рассогласования регулирующий элемент стремится вернуть выходное напряжение к заданному уровню. Кроме того, КСН позволяют достаточно просто устанавливать заданный  номинал выходного напряжения.

Основные элементы КСН как системы автоматического регулирования имеют следующие коэффициенты передачи: Кср  - схемы сравнения (СС) выходного напряжения КСН с опорным напряжением, Ку - усилителя рассогласования, Кр - регулирующего (силового) элемента (РЭ) со стороны управляющего воздействия и Кп - со стороны входного напряжения источника питания (рис. 3.15).

Полагаем:

Кст = (Un/(Uвых,                                         (3.66)

— абсолютный коэффициент стабилизации при Rн = const.  Здесь (Un - абсолютное изменение напряжения источника питания; (Uвых - абсолютное изменение выходного напряжения.

Rвых = (Uвых/(I при Un = const ,                               (3.67)

— выходное сопротивление, характеризующее изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки.

В пренебрежении дрейфом выходного напряжения из-за колебаний температуры и старения элементов схемы определяем параметры стабилизатора в общем виде с учетом (3.66) и (3.67):

(U вых  = (Un/ Кcm ( (Iн Rвых ,  при  (Iн = 0,

(U вых  = (Un Кп - (Uн КcрКуКр.

Отсюда абсолютный коэффициент стабилизации

.                          (3.68)

К( = КcрКу Кр - коэффициент передачи разомкнутой системы регулирования (петлевой коэффициент передачи).

Положив  (Un = 0  находим выходное сопротивление регулирующего элемента Rр вых КСН. Если известно выходное сопротивление регулирующего элемента Rр вых (его можно вычислить или измерить при разомкнутой цепи регулирования), то с учетом (3.67) получим:

.                                   (3.69)

В качестве РЭ в подавляющем большинстве случаев используется эмиттерный или истоковый повторитель на биполярном или полевом транзисторе (или транзисторах), включенный последовательно с нагрузкой.

Основные соотношения для РЭ сводятся к уравнениям баланса его токов и напряжений. Учитывая, что выходные напряжение в процессе работы стабилизатора остается практически постоянным, напряжения и токи РЭ будут  изменяться в пределах

Uк-э макс = Uвых макс - Uвых мин;

Uк-э мин = Uп мин - Uп макс;

Iк макс ( Iн  макс;                                                                                                   (3.70)

Iк мин ( Iн мин.

Максимальная мощность рассеяния транзистора:

Рк макс ( Iк  макс (Uк-э макс + Uэф),                                   (3.71)

где Uэф = U2m /3  - среднеквадратичное напряжение пульсации входного напряжения.

Температура перехода Тп транзистора РЭ в режиме Рк макс и Тс макс не должно превышать Тп макс:

Тп = Рк  макс + Тс макс ( Тп  макс,                                   (3.72)

где Rт - суммарное тепловое сопротивление транзистора РЭ с тепловоотводом;

Тс макс - максимальная рабочая температура КСН;

Тп  макс - максимально допустимая температура перехода транзистора РЭ.

При невыполнении выражения (3.72) применяют параллельное включение транзисторов РЭ или шунтируют электроды коллектора и эмиттера транзистора VT2.2  резистором, что однако снижает предел регулирования токов нагрузки.

Транзисторы, входящие в состав РЭ, выбираются по максимально допустимым напряжениям, токам и мощности рассеяния, приведенным в табл. 3.19, табл. 3.20  и в справочниках [13,17,22].

Схемы управления, т.е. УПТ и СС могут быть выполнены различными способами.

Анализ работы КСН проведем на примере простой схемы, представленной на рис. 3.16.

Здесь РЭ выполнен на составном эмиттерном повторителе VT2.1, VT2.2. На его вход подается сигнал с коллектора VT1, который является усилителем сигнала рассогласования. Источник опорного напряжения VD1 подключен к эмиттеру VT1, резистор R3 служит для задания начального тока через стабилитрон VD1. На базу VT1 через делитель R1, R2 поступает напряжение Uн.

При возрастании Uн (по абсолютному значению увеличится ток базы Iб1 и следовательно Iк1, что уменьшит напряжение Uк1, а, следовательно и Uн. В результате Uн будет стремиться вернуться к прежнему уровню.

Напряжение на выходе (нагрузке) Uн будет превышать опорное напряжение в R2/(R1+R2) раз.

Резистор R4 служит для повышения температурной стабильности КСН. Конденсатор С1 используется для устранения самовозбуждения стабилизатора и повышения его устойчивости за счет образования цепи отрицательной обратной связи по переменному току.

Для определения основных параметров КСН воспользуемся эквивалентной схемой рис. 3.16, в) с разомкнутой цепью обратной связи.

Полагая (Uн = 0 получим:

Кср = Iбл/(Uн1/R1 ;

т.к. Rвх   ( h11(1) (( R; R5 (( Rвх 2 ;

;

.                              (3.73)

а)                                                                            б)

в)

Рис. 3.16. а)  принципиальная схема КСН; б) схема токостабилизирующей цепочки; в) эквивалентная схема КСН

Здесь учтено, что VT2.1, VT2.2 образуют эмиттерный повторитель со следующими параметрами:

.                                             (3.74)

Таким образом для петлевого коэффициента передачи:

;                 (3.75)

,                                  (3.76)

очевидно, что Rр вых = Rвых 2 , в результате:

;                                               (3.77)

.

Анализ полученных выражений показывает, что Кcт существенно зависит от величины резистора R5  величине которого не может быть выбрана достаточно большой из-за возрастания потерь на РЭ.

Поэтому указанное затруднение решается путем замены резистора R5  на токостабилизирующую цепочку, показанную на рис. 3.16, б.

Ее динамическое сопротивление

.

Из полученных выражений видим, что коэффициент стабилизации возрастает с ростом коэффициента усиления по току h21(1) транзистора усилителя сигнала рассогласования, а выходное сопротивление уменьшается с увеличением h21 (1) h22 (2) транзисторов УПТ и РЭ.

Итак, при достаточно больших значениях К( стабильность выходного напряжения КСН практически определяется стабильностью источника Uоп.

Микроминиатюризация современной электронной аппаратуры все шире распространяется и на источники электропитания, в частности на схемы стабилизаторов постоянного напряжения. В настоящее время отечественной промышленностью выпускаются аналоговые интегральные микросхемы в основном серии К142, выполняющие функции стабилизаторов компенсационного типа [3].

В принципе схема интегрального стабилизатора может иметь только три вывода: для связи с источником нестабилизированного напряжения, вывод стабилизированного напряжения и заземление. Однако в реальных схемах стабилизаторов обычно используются дополнительные выводы для изменения характеристик стабилизатора с помощью внешних дискретных элементов. Поэтому функциональная схема стабилизатора усложняется, а используемые внешние элементы подлежат расчету.

Принципиальная электрическая схема интегрального стабилизатора напряжения на микросхеме К142ЕН1 приведена на рис. 3.17.

Таблица 3.19

Ориентировочные параметры транзисторов (при +200С)

| Тип транзистора | Iк, А | Uб, В | Iб, мА | rвых, Ом | h21 | rк, кОм | rб/rк(10–3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П209–П210 | 1 2 5 | 0,3(0,4 0,4(0,5 0,5(0,6 | 10(30 30(100 100(400 | 0,2(0,4 0,15(0,3 0,1(0,2 | 25(100 15(70 10(50 | 2(5 1(2 0,5(1,5 | 1(2 0,5(1,5 0,3(1,0 |
| П4, П216–П217, П201–П203, П214, П215 | 0,1 0,5 1 | 0,3(0,4 0,4(0,5 0,5(0,6 | 1 (5 7(30 20(100 | 0,7(2 0,3(0,6 0,25(0,5 | 20(100 15(70 10(50 | 10(30 5(10 2(5 | 1(2 0,5(1,5 0,5(1,0 |
| 1Т403 | 0,01 0,05 0,1 | 0,15(0,2 0,2(0,3 0,25(0,35 | 0,1(0,3 0,5(1,5 1,5(5 | 2,5–5 1,5–2,5 1 – 2 | 25(100 20(70 10(50 | 50(200 15(50 10(30 | 1(2 0,5(1,5 0,5(1,0 |
| МП25, МП26, МП13–МП16 | 0,001 0,005 0,01 | 0,1 (0,15 0,15(0,25 0,2(0,3 | 0,01(0,05 0,05(0,3 0,1(0,7 | 30(50 7(13 4(7 | 20(100 15(100 10(80 | 700(2000 200(600 100(300 | 1(2 0,5(1,5 0,5(1,0 |

Таблица 3.20

Тепловые параметры некоторых транзисторов

| Тип транзистора | , C/Вт | , 0C/Вт | , 0C/Вт | tпмакс, 0С | (при +200С), мкА | Максимальная мощность, рассеиваемая без теплоотвода, Вт | Целесообразная мощность рассеяния при температуре 50(600С (без обдува при нормальном давлении), Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П209, П210 | 1 | 0,2(0,5 | 30 | 85 | 400 | 2,9–0,033 tc | 5(12 |
| П4, П216, П217 | 2 | 0,5(1 | 36 | 85 | 200 | 2,4–0,028 tc | 3(5 |
| П201–П203, П214, П215 | 3,5 | 0,5–1 | 80 | 85 | 100 | 1,06–0,0125 tc | 1(5 |
| 1Т403 | 15 | 3(7 | 100 | 85 | 20 | 0,85–0,01 tc | 1(3 |
| МП25, МП26 | – | – | 200 | 75 | 10 | (375–5 tc)(10–3 | 0,1(1 |
| МП13–МП16 | – | – | 200 | 85 | 5 | (425–5 tc)(10–3 | 0,1(1 |

Схема относительно проста. Сравнительно малое количество элементов в цепи усиления и обратной связи (VТ5, VТ6, VТ7), малое выходное сопротивление составного транзистора, развязка дифференциального усилителя от источника опорного напряжения через делитель R1-R2 и эмиттерный повторитель (на транзисторе VТ2) обеспечивают достаточно высокие стабилизирующие и динамические свойства данного стабилизатора. Схема содержит дополнительные элементы защиты от электрических перегрузок: по току и короткому замыканию (VТ8) выключения внешним сигналом (VD3, R4, VТ8). Наличие дополнительных выводов позволяет улучать характеристики схемы за счет имеющейся возможности подключения внешнего источника питания  (выводы 4, 8), усиливающего транзистора (выводы 13, 14, 16), фильтра шумов (выводы 2, 8, 12).

Рис. 3.17. Схема однокаскадного интегрального стабилизатора напряжения К142ЕН1: выводы: 2 – фильтр шума; 4 – вход питания; 6 – опорное напряжение;  8 – общий; 9 – выключатель; 10, 11 – защита по току; 12 – регулировка выхода;  13 – выход; 14 – выход; 16 – вход стабилизируемого напряжения

Для нормального функционирования интегрального стабилизатора напряжения и получения заданных выходных напряжений необходимо подключить к микросхеме дополнительные внешние элементы (резисторы и конденсаторы). Основная схема включения стабилизатора К142ЕН1 приведена на рис. 3.18.

Схема работает следующим образом. При изменении по какой-либо причине выходного напряжения часть его через резистивный делитель R1-R2  подаётся на вывод 12 микросхемы, где сравнивается с внутренним стабильным (опорным) напряжением (Uоп=2,4В±15%). Выделенный разностный сигнал усиливается дифференциальным усилителем (VТ3,VТ7 на рис. 3.18) и подается на базу регулирующего составного транзистора (VТ5, VТ6 на рис. 3.18). Изменение базового тока регулирующего транзистора вызывает соответствующее компенсирующее изменение Vвых на выводе 13 микросхемы и напряжение на  нагрузке поддерживается постоянным.

Рис. 3.18. Основная схема включения интегральных стабилизаторов напряжения К142ЕН1

Укажем назначение внешних элементов и некоторые расчетные соотношения для их выбора.

1. Регулировка величины стабилизированного выходного напряжения положительной полярности осуществляется с помощью резистора R1 (R1≤ 20 кОм) внешнего резистивного делителя. Сопротивление R2 этого делителя выбирается из условий равенства или превышения минимально допустимого тока делителя (1дел ≥ 1,5мА) и обычно составляет R2 ≈ 1,2 кОм.

2. С помощью конденсаторов С1, С2 обеспечивается устойчивая работа микросхемы. При Uвых< 5 В величины С1, С2  выбираются следующими:             С1 > 0,1 мкФ; С2 ≈ 5…10мкФ. При Uвых  > 5 В емкости конденсаторов С1, С2 могут составлять: С1 ≥ 100 пФ; С2 ≥ 1 мкФ.

3. Резисторы R3, R4, R5 работают в цепях защиты. С помощью делителя R4, R5 задаётся напряжение на базу транзистора защиты. Резистор R3 служит датчиком тока в схеме защиты от перегрузок по току. Сопротивления этих резисторов выбирают из соотношений

R3=UЭБ(VТ10) / IHmax;

R5 = (Uвых+ UЭБ(VТ8) / I(R4 R5),

где  UЭБ(VТ10) = UЭБ(VТ8) ≈ 0,7 В; I(R4 R5) ≈ 0,3 мА;

IHmax – максимальное значение тока нагрузки. При этом R4=2кОм=const.

Защита от перегрузки по току срабатывает при таком увеличении тока нагрузки, когда приращение напряжения на внешнем резисторе R3 не менее 0,7 В. В этом случае транзистор защиты микросхемы (VТ8) открывается и шунтирует регулирующий транзистор.

# 4. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

(№ варианта соответствует порядковому номеру слушателя в учебном журнале на момент времени получения задания)

Таблица 4.1

Варианты заданий по расчету параметрических стабилизаторов напряжения

| Вариант | Uвых, В | (Uвых мин/(Uвых макс В | Iн мин/Iн макс мА | амин/амакс | ап, 10-2 | авых. С, 10-2 | ан, 10-2 | ап вых, 10-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 8 | -1/+1 | 4/5 | 0,9/1,1 | 10 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 1 | 5,6 | -1/+1 | 5/6 | 0,95/1,05 | 9 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | 6,8 | -1/+1 | 18/19 | 0,9/1,1 | 8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
| 3 | 7,7 | -1/+1 | 9/10 | 0,95/1,05 | 7 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
| 4 | 8,7 | -1/+1 | 8/9 | 0,9/1,1 | 6 | 0,8 | 0,7 | 0,4 |
| 5 | 9,7 | -1/+1 | 7/8 | 0,95/1,05 | 5 | 0,9 | 0,8 | 0,4 |
| 6 | 11 | -1,5/+1,2 | 7/8 | 0,9/1,1 | 4 | 1,0 | 0,9 | 0,4 |
| 7 | 12,7 | -1,5/+1,5 | 20/21 | 0,95/1,05 | 3 | 1,1 | 1,0 | 0,4 |
| 8 | 5,6 | -0,6/+0,6 | 20/21 | 0,9/1,1 | 2 | 1,2 | 1,1 | 0,5 |
| 9 | 6,8 | -1/+1 | 24/25 | 0,95/1,05 | 1 | 1,3 | 1,2 | 0,5 |
| 10 | 8,2 | -1/+1 | 25/26 | 0,9/1,1 | 2 | 1,4 | 1,3 | 0,5 |
| 11 | 10 | -1,2/+1,2 | 11/12 | 0,95/1,05 | 3 | 1,5 | 1,4 | 0,5 |
| 12 | 12 | -1,5/+1,5 | 12/13 | 0,9/1,1 | 4 | 1,4 | 1,5 | 0,6 |
| 13 | 15 | -1,6/+1,6 | 26/27 | 0,95/1,05 | 5 | 1,3 | 1,6 | 0,6 |
| 14 | 18 | -1,9/+1,9 | 15/16 | 0,9/1,1 | 6 | 1,2 | 1,7 | 0,6 |
| 15 | 22 | -2,3/+2,3 | 16/17 | 0,95/1,05 | 7 | 1,1 | 1,8 | 0,6 |
| 16 | 27 | -3/+3 | 17/18 | 0,9/1,1 | 8 | 1,0 | 1,9 | 0,7 |
| 17 | 33 | -3,5/+3,5 | 18/19 | 0,95/1,05 | 9 | 0,9 | 2,0 | 0,7 |
| 18 | 39 | -4/+4 | 13/14 | 0,9/1,1 | 10 | 0,8 | 2,1 | 0,7 |
| 19 | 47 | -5/+5 | 15/16 | 0,95/1,05 | 9 | 0,7 | 2,2 | 0,7 |
| 20 | 56 | -6/+6 | 8/9 | 0,9/1,1 | 8 | 0,6 | 2,3 | 0,8 |
| 21 | 68 | -7/+7 | 5/6 | 0,95/1,05 | 7 | 0,5 | 2,4 | 0,8 |
| 22 | 82 | -9/+9 | 4/5 | 0,9/1,1 | 6 | 0,4 | 2,5 | 0,8 |
| 23 | 100 | -11/+11 | 4/5 | 0,95/1,05 | 5 | 0,3 | 2,0 | 0,8 |
| 24 | 9 | -1/+1 | 4/5 | 0,9/1,1 | 4 | 0,4 | 1,8 | 0,9 |
| 25 | 100 | -10/+10 | 6/7 | 0,95/1,05 | 3 | 0,5 | 1,6 | 0,9 |
| 26 | 5,6 | -0,6/+0,6 | 6/7 | 0,9/1,1 | 2 | 0,6 | 1,4 | 0,9 |
| 27 | 6,8 | -0,7/+0,7 | 5/6 | 0,95/1,05 | 10 | 0,7 | 1,2 | 0,9 |
| 28 | 12 | -1/+2 | 6/7 | 0,9/1,1 | 5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
| 29 | 15 | -2/+2 | 8/9 | 0,95/1,05 | 7 | 0,9 | 0,5 | 1,0 |
| 30 | 27 | -2,8/+2,8 | 11/12 | 0,9/1,1 | 9 | 1,0 | 2,5 | 1,0 |

Таблица 4.2

Варианты заданий по расчету выпрямителя

| Вариант | U0, B | P0, BA | U1, B | fc, Гц | ап, 10-2 | Схема | Критерий оптимальности трансформатора (А - минимальная масса, Б - минимальный объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Eвх | 12 | 220 | 50 | 10 | рис. 3.11,б | А |
| 1 | Eвх | 10 | 110 | 50 | 9 | рис. 3.11,а | Б |
| 2 | Eвх | 15 | 127 | 50 | 8 | рис. 3.11,а | А |
| 3 | Eвх | 20 | 220 | 50 | 7 | рис. 3.11,б | Б |
| 4 | Eвх | 25 | 380 | 50 | 6 | рис. 3.11,б | А |
| 5 | Eвх | 30 | 110 | 50 | 5 | рис. 3.11,а | Б |
| 6 | Eвх | 35 | 127 | 50 | 4 | рис. 3.11,а | А |
| 7 | Eвх | 40 | 220 | 50 | 3 | рис. 3.11,б | Б |
| 8 | Eвх | 45 | 380 | 50 | 2 | рис. 3.11,б | А |
| 9 | Eвх | 50 | 110 | 50 | 10 | рис. 3.11,а | Б |
| 10 | Eвх | 55 | 127 | 50 | 2 | рис. 3.11,а | А |
| 11 | Eвх | 60 | 220 | 50 | 3 | рис. 3.11,б | Б |
| 12 | Eвх | 65 | 380 | 50 | 4 | рис. 3.11,б | А |
| 13 | Eвх | 70 | 110 | 50 | 5 | рис. 3.11,а | Б |
| 14 | Eвх | 75 | 127 | 50 | 6 | рис. 3.11,а | А |
| 15 | Eвх | 80 | 110 | 50 | 7 | рис. 3.11,б | Б |
| 16 | Eвх | 85 | 127 | 50 | 8 | рис. 3.11,б | А |
| 17 | Eвх | 90 | 220 | 50 | 9 | рис. 3.11,а | Б |
| 18 | Eвх | 95 | 380 | 50 | 10 | рис. 3.11,а | А |
| 19 | Eвх | 100 | 110 | 50 | 9 | рис. 3.11,б | Б |
| 20 | Eвх | 105 | 127 | 50 | 8 | рис. 3.11,б | А |
| 21 | Eвх | 110 | 220 | 50 | 7 | рис. 3.11,а | Б |
| 22 | Eвх | 115 | 380 | 50 | 6 | рис. 3.11,а | А |
| 23 | Eвх | 120 | 110 | 50 | 5 | рис. 3.11,б | Б |
| 24 | Eвх | 125 | 127 | 50 | 4 | рис. 3.11,б | А |
| 25 | Eвх | 130 | 220 | 50 | 3 | рис. 3.11,а | Б |
| 26 | Eвх | 135 | 380 | 50 | 2 | рис. 3.11,а | А |
| 27 | Eвх | 140 | 110 | 50 | 10 | рис. 3.11,б | Б |
| 28 | Eвх | 145 | 127 | 50 | 5 | рис. 3.11,б | А |
| 29 | Eвх | 150 | 220 | 50 | 7 | рис. 3.11,а | Б |
| 30 | Eвх | 155 | 380 | 50 | 9 | рис. 3.11,а | А |

## 5. ПРИМЕР РАСЧЕТА ВТОРИЧНОГО ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

5.1. Схема электрическая структурная разрабатываемого устройства

В соответствии с вариантом №0 источник электропитания должен обеспечить два номинала постоянного  напряжения. Одно из этих напряжений  стабилизируется с помощью параметрического стабилизатора напряжения. Для решения поставленной задачи выбираем следующее построение схемы электрической структурной  разрабатываемого устройства, рис. 5.1.

Рис. 5.1. Схема электрическая структурная источника постоянного тока.

1. Сеть; 2. Вторичный источник электропитания; 2.1. Выпрямитель; 2.1.1. Силовой трансформатор; 2.1.2. Схема выпрямления; 2.1.3. Сглаживающий фильтр; 2.2. Параметрический стабилизатор напряжения; 3. Нагрузки.

5.2. Порядок расчета

Расчет источника питания начинаем с анализа требований  технического задания к параметрам напряжений и токов для заданных нагрузок. Далее, расчет производится в следующем порядке: стабилизатор, выпрямитель с фильтром, трансформатор. Если требуемые параметры постоянного напряжения могут быть обеспечены без стабилизатора напряжения, расчет следует начинать с выпрямителя. Входные параметры, получаемые на соответствующих этапах расчета, служат исходными данными для следующего этапа расчета.

5.3. Электрический расчет вторичного источника  электропитания

## 5.3.1. Расчет параметрического стабилизатора напряжения

Вариант 0

Исходные данные:

1) Uвых  - номинальное выходное напряжение;

2) ( Uвых  - максимальное допустимое отклонение выходного напряжения от номинала;

3) Iн макс - максимальное значение тока нагрузки;

4) Iн мин - минимальное значение тока нагрузки;

5) Изменения входного напряжения, где Евх – номинальное значение входного напряжения параметрического стабилизатора

а)                             б)  ;

6) коэффициент пульсации на входе стабилизатора

,

где  - амплитуда переменной составляющей на входе стабилизатора;

7)  — максимально допустимая относительная нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения в заданных пределах;

8)  — максимально допустимая нестабильность выходного напряжения, обусловленная изменением тока нагрузки в заданных пределах;

9) Кп вых - максимально допустимый коэффициент пульсации на выходе стабилизатора.

Рис. 5.2. Схема параметрического стабилизатора к примеру расчета

Рассчитаем схему стабилизатора, приведенную на рис. 5.2.

Численные значения исходных данных:

Uвых  = 8 В; (Uвых = (1,0 В; Iн макс = 5 мА; Iн мин = 3 мА; амин = 0,9; амакс = 1,1;  ап = 0,1; авых. с =  (0,3 ( 10–2; ан = 0,4 ( 10–2 = 0,4%; ап вых ( 0,3 ( 10–2.

1. Исходя из заданных параметров, выбираем схему однокаскадного стабилизатора с одним стабилитроном.

Выбираем по справочным данным стабилитрон Д 814 А, для которого Ucт=7,75 ( 0,75 В; при этом Ucт мин  = 7 В; Ucт макс = 8,5 В; (Uвых мин  = 1 В; (Uвыхмакс=0,5 В.

2. Допустимое выходное сопротивление стабилизатора

(Ом).

3. С учетом требования Iстмин( Iстминдоп определяем режим работы стабилизатора при котором суммарное дифференциальное сопротивление стабилизатора меньше Rвых доп. Выбираем Icтмин=5 мА.

Для этого тока из характеристик стабилитрона Д 814 А или по справочным данным определяем Rd~ = 6  Ом.

4. Определяем минимально необходимое значение коэффициента стабилизации:

5. Максимальный возможный коэффициент стабилизации:

Примечание:  Обычно значение Кcтдоп  ( (0,5(0,8) Кcт макс, в противном случае однокаскадная схема стабилизации не используется и следует использовать двухкаскадную или мостовую схемы параметрических стабилизаторов.

6. Необходимое входное напряжение стабилизатора:

Выбираем Евх = 24 В.

7. Внутреннее сопротивление источника питания (выпрямителя):

Rв = (0,1(0,15) (Ом).

8. Определяем величину гасящего сопротивления

(Ом).

Выбираем резистор с допуском ( 5%  R’г =820 Ом ( 5%;  R’гмин= 779 Ом; R’гмакс=861 Ом.

Определяем максимальное значение мощности рассеяния резистора R’г

PR = R’гмакс (Icт макс + Iн мин) = 861 [(19 + 3) 10-3]2  =  0,417 (В.А).

Выбираем резистор и его тип

R’г  - С2-1-0,5-820 Ом ( 5%

9. Уточняем коэффициент стабилизации, с учетом того, что Rг=R’г + Rв:

.

10. Коэффициент сглаживания пульсации:

.

11. Относительная амплитуда (коэффициент) пульсации напряжения на  выходе стабилизатора:

.

12. Уточняем минимальное значение тока стабилитрона

(мА),

что достаточно близко  к выбранному значению.

13. Максимальный ток стабилитрона

(мА),

так как для стабилитрона Д 814 А при Тмакс =50(С; Icm макс = 40 мА, то выбранный режим работы стабилитрона допустим.

14. Определяем входные токи:

максимальный — Iвх. макс  =  Icт макс + Iн мин = 19 + 3 = 22 (мА),

и номинальный —  (мА).

15. Определяем максимальное и номинальное значение входной мощности выпрямителя:

.

16. Номинальный и минимальный КПД:

## 5.3.2. Расчет выпрямителя

Вариант 0

Рассчитаем схему выпрямителя, изображенную на рис.  5.3.

Исходные данные:

- номинальное напряжение сети:  U1 = 220 B;

- критерий оптимальности трансформатора: минимальная масса;

- частота тока питающей сети: fc = 50 Гц;

- номинальное выпрямленное напряжение: U0 = Евх=24 B (где Евх-входное напряжение параметрического стабилизатора напряжения) ;

- выходная мощность: P0 = U0( I0=12 Вт;

- номинальный ток нагрузки: I0 = Р0/U0=0,5 А;

- относительное отклонение напряжения сети в сторону повышения: асmax=0,1;

, где U1мах – максимальное напряжение сети;

- коэффициент пульсации: ап = 0,1

Рис. 5.3. Мостовая схема выпрямителя

1. Схема, изображенная на рис. 5.3, является мостовой.

2. Для мостовой схемы В = 1 и D = 2,15. По табл. 3.16 определяем:

| Iпрср = 0,5(I0 = 0,5(0,5 = 0,25 (А); |  |
| --- | --- |
| Iпр = D(I0 = 0,5(2,15 = 1,075 (А); |  |

Uoбр = Uo max ( 1,41 = 26,4(1,41 = 37,2 (В),

где Uo max  — максимальное значение выпрямленного напряжения, вычисляем по формуле

Uo max = Uo(1 + асmax) = 24(1 + 0,1) = 26,4 (В).

3. По таблице 3.17 выбираем выпрямительный диод, удовлетворяющий следующим требованиям:

Uoбр max > Uoбр = 37,2 (В),

Iпрср max > Iпрср = 0,25 (А),

1,57 Iпрср max > Iпр = 1,07 (А).

Этим параметрам соответствует диод  Д229Ж, у которого Uoбр max = 100 В; Iпрсрmax=0,7 А; 1,57 Iпрср max = 1,90 А.

4. По табл. 3.17 находим Uпр = 1 (В), тогда сопротивление вентиля в прямом направлении

rпр = Uпр / Iпрср max = 1/ 0,7 = 1,4 (Ом).

5. Определяем активное сопротивление обмоток трансформатора

,

для мостовой схемы кг = 3,5, частота питающего напряжения fc = 50 Гц.

По рис. 3.5 определяем, что мощности трансформатора 12 Вт соответствует амплитуда магнитной индукции Вm = 1,12 Тл. Для броневого сердечника ( = 1.

Тогда

( 4,4 (Ом).

6. Индуктивность рассеяния обмоток трансформатора определяем по формуле:

.

Для мостовой схемы кL = 5(10-3. Так как вторичная обмотка наматывается после первичной, то р = 2.

Тогда

2,9(10-3 (Гн).

7. Определяем активное сопротивление фазы выпрямителя. По таблице 3.16 находим:

r = rтр + 2rпр = 4,4 + 2(1,4 ( 7,2 (Ом).

Тогда угол (, характеризующий соотношение между индуктивным и активным сопротивлением фазы выпрямителя,

( = arctg[(2(fcLs) / r] = arctg[(2(((50(2,9(10-3) / 7,2] = arctg0,126 ( 7,2 (0).

8. Далее находим основной расчетный коэффициент

А = I0(r / (mU0),

где m — число фаз выпрямителя (для мостовой схемы m = 2);

А = 0,5(7,2 / (2(24) = 0,24.

9. По найденному значению А = 0,24 и углу ( = 7,20 определяем вспомогательные коэффициенты В, D, F и Н из рис. 3.12 и рис. 3.13:

В = 1,03; D = 2,14; F = 5,9; Н = 375.

10. Зная коэффициенты В, D и F, находим по табл. 3.16 необходимые параметры трансформатора и вентиля:

U2 = U0B  = 24(1,03 = 24,7 (В);

I2 = 0,707(D(I0 = 0,707(2,14(0,5 = 0,75 (A);

S2 = 0,707(B(D(Р0 = 0,707(1,03(2,14(12 = 18,7 (В(А);

S1 = 0,707(B(D(Р0 = 0,707(1,03(2,14(12 = 18,7 (В(А);

Ргаб = 0,707(B(D(Р0 = 0,707(1,03(2,14(12 = 18,7 (В(А);

Uобр = 1,41( B(U0  = 1,41(1,03(24= 34,8 (В);

Iпрср = 0,5(I0 = 0,5(0,5 = 0,25 (A);

Iпр = D(I0 = 2,14(0,5 = 1,07 (A);

Iпрm = 0,5(F(I0 = 0,5(5,9(0,5 = 1,47 (A).

По уточненным значениям Uобр, Iпрср, Iпр проверяем правильность выбора вентилей:

Uoбр max = 100 В > Uoбр = 34,8 В;

Iпрср max = 0,7 А > Iпр.ср = 0,25 А;

1,57 Iпрср max = 1,1 А > Iпр = 1,07 А.

11. Величину емкости, нагружающей выпрямитель, находим по формуле

С1 = 100Н / (r ап) = 100(375 / (7,2(10 ) ( 500 (мкФ).

12. Напряжение холостого хода выпрямителя равно

= (В).

13. Наибольшее выпрямленное напряжение на выходе  выпрямителя определяем при максимальном напряжении

Uoxx max = Uoxx(1 + (max) = 35(1 + 0,1) ( 38,5 (В).

14. Таким образом, емкость конденсатора С1 должна быть не менее 500 мкФ, а номинальное напряжение не менее 38,5 В. Например, электролитический конденсатор К50- 68-1000 мкФ(63 В - 10% +50%.

15. Находим КПД выпрямителя, для этого необходимо определить:

- потери мощности в вентилях:

Рв = Iпр (Uпр(4 = 1,07(1(4 = 4,28 (Вт);

- потери мощности в трансформаторе:

Pтр = Pгаб (1 — (тр) = 18,7(1 – 0,8) = 3,74 (Вт).

Тогда КПД выпрямителя:

( = Р0 / (P0 + Pтр + Pв) = 12 / (12 + 3,74 + 4,28) = 0,6.

16. Определяем суммарную мощность вторичных обмоток для трансформатора

Sтр =  S2 = 18,7  (В ( А).

17. В соответствии с табл. 3.3, 3.4, 3.7(3.11 выбираем:

- конфигурация магнитопровода - пластинчатый броневой;

- марка стали - Э42;

- толщина пластины - 0,35 мм.

18. Из графика 3.5 находим

- амплитуда магнитной индукции  Вm = 1,15 Тл;

- КПД трансформатора  ( = 0,78;

- плотность тока в обмотках  j =  3,95 А/мм2.

19. Из табл. 3.12(3.14 находим:

- коэффициент заполнения медью окна сердечника  km = 0,25;

- коэффициент заполнения сталью сечения сердечника  kc = 0,9.

20. Находим основной расчетный параметр трансформатора - произведение Qc ( Qo:

Qc ( Qo = [(1 + ()/(] [(Sтр  (  102)/ (4,44 fс Вm j kc km)] = [(1 + 0,78)/0,78] [(18,7  (  102)/ (4,44  (  50  (  1,15  (  3,95  ( 0,25 (  0,9)] ( 18,8 (см4).

21. Используя оптимальные соотношения размеров для трансформатора (табл. 3.11) минимальной массы, определяем ширину стержня магнитопровода:

22. Учитывая, что а = 16 мм, а Qc Qo = 18,7 см4, по табл. 3.5 выбираем:

- магнитопровод  Ш16 х 16;

- размеры: а = 16 мм; h = 40 мм; с = 16 мм; С = 64 мм, Н = 56 мм, b = 16 мм.

Рис 5.2. Основные размеры выбранного магнитопровода

- активная площадь сечения среднего стержня Qca = 2,33 см2;

- средняя длина магнитной силовой линии lcp  = 13,7 см;

- сечение стали  х сечение окна Qc  (  Qo = 16,6 см;

- активный объем магнитопровода Vст = 32 см3;

- масса магнитопровода Gст =260 г;

- ориентировочная мощность трансформатора - 20 В ( А.

23. Определяем потери в стали:

- по рис. 3.6 находим удельные потери ( = 1,8 Вт/кг;

- потери в стали Рст = ( ( Gст = 1,8 ( 0,26 = 0,47 (Вт).

24. Находим ток холостого хода. Для этого определяем:

а) активную составляющую тока холостого хода, потребляемого трансформатором на покрытие потерь в стали и выраженного в процентах от номинального тока:

= (Pcт/Sср) (  100 = (0,47/18,7) (  100 ( 2,5 (%);

б) реактивную составляющую тока холостого  хода, выраженную в процентах от номинального тока:

= (gcтGcт /Sср) (  100 = (19  (  0,26/18,7) ( 100 ( 26,4 (%),

где gcт - удельная намагничивающая мощность  (по рис. 3.7 можно определить gcт = 19 Вар/кг);

в) тогда ток холостого хода, выраженный в процентах от номинального:

.

25. Определяем значение тока первичной обмотки:

где коэффициент мощности cos ( 1 ( 0,9.

Абсолютное значение тока холостого хода равно

Iхол = (iхол/100) I1 = (28,5/100)0,121 ( 0,03 (А),

т.е. ток Iхол составляет 28,5% от номинального, поэтому магнитную индукцию изменять не следует.

26. Находим токи в обмотках трансформатора:

27. Поперечные сечения проводов обмоток определяем по формулам:

(мм2);

(мм2).

По табл. 3.6 определяем стандартные сечения проводов, ближайшие к рассчитанным значениям:

q1 = 0,02545 мм2;

q2 = 0,1735 мм2.

Далее из табл. 3.6 выписываем:

для обмотки I:

- марка провода ПЭЛ;

- номинальный диаметр провода по меди  мм;

- масса одного метра медного провода g1 = 0,226 г;

- максимальный наружный диаметр d1 = 0,2 мм;

для обмоток 2:

- марка провода ПЭЛ;

- номинальный диаметр провода по меди  мм;

- масса одного метра медного провода g2 = 1,54 г;

- максимальный наружный диаметр d2  = 0,52 мм.

Действительная плотность тока в обмотках составляет:

Средняя плотность тока для трансформатора:

28. Находим амплитуду магнитного потока в магнитопроводе трансформатора

Ф = Вm  (   Qca  ( 10-4 = 1,15  ( 2,33( 10-4 ( 2,67 ( 10-4 (Вб).

29. По рис. 3.8 находим ориентировочные значения процентного падения напряжения на первичной (u1 и вторичных (u2 и (u3 обмотках в зависимости от мощности трансформатора:

(u1 = 9,5%;

(u2 = (u3 =14%;

Поэтому ЭДС обмоток можно вычислить по формуле:

(В);

(В).

Число витков каждой обмотки определяем по формуле:

W1 = E1/4,44 ( fc (Ф  = 199/(4,44 (  50 ( 2,67 (  10-4) ( 3434 (витка),

W2 = E2/4,44 ( fc ( Ф = 21,2/(4,44 ( 50 ( 2,67 (  10-4) ( 357 (витков).

30. Составляем эскиз размещения обмоток.

С = 64 мм;

Н = 56 мм;

с = 16 мм;

h = 40 мм;

а =16 мм;

( = 16 мм;

(г = 2,0 мм;

(о = 0,2 мм;

(щ =1 мм;

(1 = 5,1 мм;

(2 = 1,9 мм;

l1 = 95  (  10-3 м;

l2 = 136  (  10-3 м;

(р = 9,1 мм.

Рис. 5.3. Эскиз размещения обмоток

31. Определяем высоту обмотки:

hоб = h - 2 ( (щ - 2 ( бэ = 40 - 2 ( 1 - 2 ( 0,5 = 37 (мм),

где (щ = 1 мм - толщина боковой щеки каркаса,

(э = 0,5 мм - ширина зазора между щекой каркаса и магнитопроводом.

32. Находим число витков в одном слое каждой обмотки

N1 = hоб (ky ( d1) - 1 = 37/(1,12  ( 0,2) - 1 ( 164 (витка),

где ky = 1,12 - коэффициент, учитывающий неплотность намотки

N2 = (hоб/hy ( d2) - 1 =  37/(1,12 ( 0,52) - 1 ( 62 (витка).

33. Определяем число слоев каждой обмотки:

(слой);

(слоев).

Между обкладками укладывается изоляционная прокладка из лакоткани ЛШ2 толщиной 0,1 мм в два слоя, т.е. толщина изоляции составляет (о=0,2 мм.

Радиальный размер каждой обмотки подсчитываем по формуле

(1 = 1,2  ( М1 (  d1 = 1,2 ( 12 ( 0,2 = 5,1 (мм);

(2 = 1,2  (  М2  (  d2 = 1,2  (  6 ( 0,52 = 3,8 (мм).

34. Определяем радиальный размер всех обмоток с учетом межслоевой и межобмоточной изоляции

(р = (1 +(2 +2 (о =5,1 +3,8 + 2 ( 0,2 ( 9,1 (мм)

Величина свободного промежутка между поверхностью последней обмотки до ярма:              (с = с —  (э — (г —  (р =16 —  0,5 —  2 — 9,1 = 4,4 (мм),

где (г = 2,0 мм —  ширина гильзы.

Свободный промежуток (с находится в пределах

(1 (4) мм ( (с = 4,4 мм ( (5(8) мм,

следовательно, типоразмер магнитопровода выбран правильно.

35. Определяем среднюю длину витков обмоток:

l1 = 2(a + b + (r1) ( 10-3 = 2(а + b +  (((э + (г +))  ( 10-3 = 2(16 +16 + 3,14(0,5+ +2,0 + )) ( 10-3 ( 95 ( 10-3 (м),

l2 = 2(a + b +(r2)( 10-3 = 2(а +b +  (((э + (г + (о + (1 + )) (10-3 = 2(16 +16 + +3,14(0,5 +2,0 + 0,2 + 5,1 + )) ( 10-3 ( 136 ( 10-3 (м).

Находим массу меди каждой обмотки,

GM1 = W1 g1 l1  ( 10-3 = 3434  ( 0,226  ( 95 ( 10-3 ( 10-3  ( 0,074 (кГ);

GM2 = W2 g2 l2  ( 10-3 = 357 ( 1,54 ( 136  ( 10-3 ( 10-3  ( 0,075  (кГ).

Масса меди всех обмоток

GMО = GM1 + GM2 = 0,074 + 0,075 (  0,149 (кГ).

Потери в меди каждой обмотки при температуре провода 100( 1050С составляют:

(Вт);
          (Вт).

Суммарные потери в меди всех обмоток:

Рмо = Рм1 + Рм2 ( 4,85 (Вт).

36. Определяем коэффициент полезного действия трансформатора:

37. Находим активное сопротивление каждой обмотки трансформатора по формуле

(Ом);

(Ом).

38. Поверхность охлаждения обмотки:

(м2);

Поверхность охлаждения магнитопровода:

Определяем температуру перегрева обмоток относительно окружающей среды  по формуле

.

Учитывая, что коэффициент теплоотдачи трансформатора

(т = 12 Вт /(м ( 0С), .

Рабочая температура обмоток

Тр = tок + (Т = 22 + 54  ( 76 (0С).

Найденное значение Тр не превышает предельно допустимую величину на которую рассчитана изоляция применяемого  провода изоляционных материалов (класс А - 105 0С).

5.3.3. Схема электрическая принципиальная вторичного источника электропитания

Рис. 5.3. Схема электрическая принципиальная вторичного источника питания

Перечень элементов схемы электрической принципиальной вторичного источника электропитания

-VD1-VD4- Д229Ж

-VD5- Д 814 А

-R1- C2-1-0,5-820 Ом( 5%;

-С1-К50-68-63В—10…+50%

# ЛИТЕРАТУРА

- Шустов М. А.   Практическая схемотехника. Кн.2 : Источники питания и стабилизаторы / М. А. Шустов. - 2-е изд., стер. - М.:Додэка-XXI : Альтекс, 2007. - 190 с.

- Мелешин В. И.   Транзисторная преобразовательная техника / В. И. Мелешин. - М.: Техносфера, 2006. - 627 с.

- Алексеев О.В., Китаев В.Е., Шихин А.Я. Электрические устройства /  Под ред. А.Я. Шихина: Учебник.-М.: Энергоиздат, 1981. -336 с.

- Иванов-Цыганов А.И. Электропреобразовательные устройства РЭС: Учебник для вузов. - 4-е изд., перераб и доп. - М.: Высш. шк., 1991. - 272 с.

- Электропитание устройств связи: Учебник / А.А. Бокуняев, Б.В. Горбачев, В.Е. Китаев и др. Под ред. В.Е. Китаева. - М.: Радио и связь, 1988. - 280 с.

- Горбатенко В.В., Горбатенко С.А., Кудряш В.И. Электропреобразовательные устройства радиоэлектронных систем. Учебно-методические пособие. - Воронеж: ВВШ МВД РФ, 1997.

- Аналоговые интегральные микросхемы: Справочник / Кудряшов Б.П., Назаров Ю.В., Тарабрин Б.В. и др. - М.: Радио и связь, 1981. - 61 с.

- Артамонов Б.И., Бокуняев А.А. Источники электропитания радиоустройств. - М.: Энергоиздат, 1982. - 296 с.

- Артамонов В.В. Маломощные выпрямители. Основы теории и расчет. - М.: Связь, 1970. - 240 с.

- Басовский В.Ф. Транзисторные преобразователи. - Киев: Техника, 1974. - 140 с.

- Белопольский И.И., Репин А.М., Христианов А.С. Стабилизаторы низких и милливольтных напряжений. - М.: Энергия, 1974. - 160 с.

- Векслер Г.С. Расчет электропитающих устройств. - Киев: Техника, 1978. -   208 с.

- Диоды, тиристоры, транзисторы и микросхемы широкого применения. Справочник / Б.Ф. Бессарабов, В.Д. Федюк, Д.В. Федюк. – Воронеж: ИПФ «Воронеж», 1994. – 720 с.

- Диоды и тиристоры / Чернышев А.А., Иванов В.И., Галахов В.Д. и др. Под общ. ред. А.А. Чернышева. - М.: Энергия, 1980. - 176 с.

- Додик С.Д. Полупроводниковые стабилизаторы напряжения и тока (с непрерывным регулированием). -М.: Сов. радио, 1980. - 344 с.

- Ермолин Н.П. Расчет трансформаторов малой мощности. -Л.: Энергия, 1969. - 192 с.

- Источники электропитания на полупроводниковых приборах: Проектирование и расчет / Под ред. С.Д. Додика, Е.И. Гальперина. - М.: Сов. радио, 1969. -     448 с.

- Каретникова Е.И., Рычина Т.А., Ермаков А.И. Трансформаторы питания и дроссели фильтров для радиоэлектронной аппаратуры. - М.: Сов. радио, 1973. - 180 с.

- Мазель К.Б. Трансформаторы электропитания. - М.: Энергоиздат, 1982. - 80 с.

- Назаров С.В. Транзисторные стабилизаторы напряжения. -М.: Энергия, 1980. - 96 с.

- Обеспечение тепловых режимов изделий электронной техники / Чернышев А.А., Иванов В.И., Аксенов А.И. и др. - М.: Энегрия, 1980. - 216 с.

- Проектирование стабилизированных источников электропитания радиоэлектронной аппаратуры / Краулс Л.А., Гейман Г.В., Лапиров-Скобло М.М. и др. - М.: Энергия, 1980. - 288 с.

# Text boxes

Силовой

трансфор-матор

сеть

Стабилизатор

Сглаживающий

фильтр

Нагрузка

Выпрями-

тель

а

б

г

в

д

ВН

ВН

НН

НН

НН

ВН

ВН

НН

НН

НН

1 гр

2 гр

а

б

в

U2

U1

A

a

U HH

U BH

в

U1

U2

U3

б

а

а)

В(А

Sтрm

50 Гц

400 Гц

(

0,9

0,8

300

200

100

70

50

30

20

10

б)

Sтрm

50 Гц

400 Гц

(

А/мм2

5

4

3

2

1

В(А

300

200

100

70

50

30

20

10

j

в)

Т

Вm

Sтрm

50 Гц

1,4

1,2

400 Гц

1

0,8

В(А

300

200

100

70

50

30

20

10

С

а/2

а/2

H

с

с

а

b

С

а/2

а/2

H

с

с

а

b

b

а/2

а

H

с

С

b

а/2

а

с

С

H

b

С

H

с

а

b

а

H

с

С

b

а

d

D

b

а

d

D

Вар/кг

Вар/кг

qсm

qсm

60

120

40

80

40

20

б)

а)

0,8

1

1,2

0,8

1

1,2

В, Тл

В, Тл

Рис. 3.7. Графики для определения удельной намагничивающей мощности для стали: а - при частоте 50 Гц для стали Э42  толшиной 0,35; б - при частоте 400 Гц для стали Э340 при толщине пластин 0,15 мм

50 Гц

(u2

(u1

(u1

400 Гц

(u2

Sтр

%,(u

12 8

8

4

0

10

20

40

60

100

200

,В(А

Рис. 3.8. Зависимость процентного падения напряжения в первичной (u1 и вторичной (u2 обмотках от мощности трансформатора

с

а

С

(щ

(г

(0

(2

(1

(c

(c

(p

(2

l1

l2

r2

r1

(1

Рис. 3.9. Размещение обмоток на магнитопроводе

22

21

19

18

20

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

6

7

5

4

3

2

1

V

IV

III`

III

II`

II

I`

I

Рис. 3.10. Схема унифицированных трансформаторов питания типа ТПП2

VD1

Т1

~Uc

Rн

С1

VD2

а)

VD1- VD4

Т1

~Uc

Rн

С1

б)

Т1

~Uc

VD1

VD2

Rн

С2

С1

с)

D

00

150

300

450

3,2

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

600

1,8

1,6

А

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

(=750

F

00

150

300

450

11

10

9

8

7

6

5

600

4

3

А

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

(=750

В

00

150

300

400

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

600

0,8

0,7

А

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

(=750

а)

в)

б)

H

(=00

150

300

450

800

700

600

500

400

300

200

600

100

А

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

750

б)

150

300

450

600

(=750

00

H

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

A

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

a)

Rг

Rг1

RB

U вых

Rн

-

+

Евх

VD 1

VD 3

VD 2

Rг

RB

U вых

Rн

-

+

Евх

VD 1

VD N

VD K

б)

Rкм

Rг1

Rг

RB

U вых

Rн

-

+

Евх

VD 1

(Un

Uвых

Uоn

Кп

РЭ

Кр

СС

УПТ

Кср

Ку

Rн

(Iн

Рис. 3.15. Блок - схема компенсационного стабилизатора

R2

R1

VD1

VT2

VT3

VT7

VT4

VT5

VT6

VT8

VT9

VD3

VT1

R3

-

6

8

2

16

14

13

12

11

10

9

4

+

R4

VD2

C2

R2

R1

-

R5

R4

2

12

10

13

8

11

14

4

167

+

R3

RН

C1

Uвых

+

-

А1

К142ЕН1

Uвх

Icт

Rг

Icт

RB

U вых

Rн

–

+

Евх

VD

С

а/2

а/2

с

с

а

b

с

а

С

(г

(0

(щ

(2

(1

(c

l1

l2

(1

(2